## Slide 1: 通信原理

## Slide 2: 第5章 模拟调制系统

## Slide 3
问题1：为什么要调制？
问题2：怎么调制？（调制原理）
问题3：有噪声信道中，各种调制方法的表现？

## Slide 4: 第5章 模拟调制系统
5.1幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
问题2：怎么调制？（调制原理）
问题3：噪声条件下，各种调制方法的表现

## Slide 5: 问题：为什么要调制？
1、基带传输 和 调制传输（载波传输）
  基带传输：由信源直接生成的信号，无论是模拟信号还是数字信号，都是基带信号，其频率比较低。如语音信号为300~3400Hz
基带传输：就是把信源生成的信号直接送入线路进行传输，如音频市话、计算机间的数据传输等。
载波传输：则是用原信号去改变载波的某一参数实现频谱的搬移。如果载波是正弦波，则称为正弦波或连续波调制。

## Slide 6
2、为什么要进行调制 ？
(1)由于传输失真、传输损耗以及保证带内特性的原因，基带信号无法在无线信道或光纤信道上进行长距离传输，必须将信号搬移到高频处。如：无线传输，为获得较高的天线辐射效率，天线尺寸要与发射信号波长比拟，而基带频率低，波长长，天线过长难实现。
(2)把多个基带信号分别搬移到不同的载频处，以实现信道的多路复用，提高信道利用率。
(3)扩展信号带宽，提高系统抗干扰、抗衰落能力，还可实现传输带宽与信噪比之间的互换。
调制对通信系统的有效性和可靠性有很大影响！！

## Slide 7: 基本概念1
调制：把信号转换成适合在信道中传输的形式。
  广义调制：分为基带调制和带通调制（也称载波调制）。
  狭义调制：仅指带通调制。在无线通信和其他大多数场合，调制一词均指载波调制。
解调（检波）：调制的逆过程。
载波调制：用调制信号去控制载波的参数的过程。
载波：未受调制的周期性振荡信号，它可以是正弦波，也可以是非正弦波。
  如果载波是正弦波，则称为正弦波或连续波调制
  如果载波是脉冲序列，则称为脉冲调制

## Slide 8: 基本概念2
调制信号：指来自信源的基带信号
已调信号：载波受调制后称为已调信号。
  根据调制信号是模拟还是数字信号，调制方式分为：
    模拟调制
    数字调制
  常见的模拟调制
    幅度调制：调幅、双边带、单边带和残留边带
    角度调制：频率调制、相位调制

## Slide 9: 常见的调制方式
调 制 方 式 |  |  | 用途
连续波调制 | 线性调制 | 常规双边带调幅 | 广播
 |  | 抑制载波双边带调幅 | 立体声广播
 |  | 单边带调幅SSB | 载波通信、无线电台、数传
 |  | 残留边带调幅VSB | 电视广播、 数传、 传真
 | 非线性调制 | 频率调制FM | 微波中继、卫星通信、广播
 |  | 相位调制PM | 中间调制方式
 | 数字调制 | 幅度键控ASK | 数据传输
 |  | 相位键控 | 数据传输

## Slide 10
调 制 方 式 |  |  | 用途
脉冲调制 | 数字调制 | 相位键控PSK、 DPSK、 QPSK等 | 数据传输、 数字微波、 空间通信
 |  | 其他高效数字调制QAM、 MSK等 | 数字微波、 空间通信
 | 脉冲模拟调制 | 脉幅调制PAM | 中间调制方式、 遥测
 |  | 脉宽调制PDM(PWM) | 中间调制方式
 |  | 脉位调制PPM | 遥测、 光纤传输
 | 脉冲数字调制 | 脉码调制PCM | 市话、 卫星、 空间通信
 |  | 增量调制DM | 军用、 民用电话
 |  | 差分脉码调制DPCM | 电视电话、 图像编码
 |  | 其他语言编码方式ADPCM、 APC、 LPC | 中低速数字电话
续表（1）

## Slide 11: 第5章 模拟调制系统
5.1幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声

## Slide 12: 5.1幅度调制（线性调制）的原理
幅度调制原理：由调制信号去控制高频载波的幅度，使之随调制信号作线性变化
  设：正弦型载波为
  式中，A — 载波幅度；
  c — 载波角频率；
  0 — 载波初始相位（以后假定0 ＝ 0）。
  根据调制定义，幅度调制信号（已调信号）可表示成：
  式中， m(t)— 基带调制信号。
已调信号幅度，随基带信号作线性变化

## Slide 13: 已调信号频谱
设调制信号m(t)频谱为M()，则已调信号频谱为：
总结：
  时域波形上，已调信号的幅度随基带信号的规律而正比地变化；
  频谱结构上，它的频谱完全是基带信号频谱在频域内的简单搬移(精确到常数因子)。由于这种搬移是线性的，因此，幅度调制通常又称为线性调制。
注意
这里的“线性”并不意味着已调信号与调制信号之间符合线性变换关系。事实上，任何调制过程都是一种非线性的变换过程。

## Slide 14: 第5章 模拟调制系统
5.1幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
5.1.1 调幅（AM）
5.1.2 双边带调制DSB
5.1.3 单边带调制SSB
5.1.4 残留边带调制VSB
5.1.5 线性调制的一般模型
5.1.6 相干解调与包络检波

## Slide 15: 5.1.1调幅（AM）
  1. 时域表示式
  式中, m(t) － 调制信号，均值为0；
  A0 － 常数，表示叠加的直流分量。
  2. 频谱：若m(t)为确知信号，则AM信号的频谱为
  若m(t)为随机信号，则已调信号的频域表示式必须用功率谱描述。
  3. 调制器模型

## Slide 16: 4. 波形图
调制信号
问题：包络与调制信号波形相同，需要什么条件？？
调制信号+直流分量
已调信号
已调信号的包络，与调制信号相同

## Slide 17: 分析
  由波形可以看出，当满足条件：
  |m(t)|  A0 时，
  其包络与调制信号波形相同
  此时，用包络检波法很容易恢复出原始调制信号。
  否则，出现“过调幅”现象。
  这时用包络检波将发生失真。但可以采用其他的解调方法，如同步检波。

## Slide 18: 5. 频谱图
  由频谱可以看出，AM信号的频谱由三部分组成：
  载频分量
  上边带
  下边带
载频分量
载频分量
上边带
上边带
下边带
下边带
  显然，上边带的频谱结构与原调制信号的频谱结构相同，下边带是上边带的镜像。

## Slide 19: 6. AM信号的特性
带宽：它是带有载波分量的双边带信号，带宽是基带信号带宽 fH 的两倍：
功率：当m(t)为确知信号时，
  若
  则
  式中 Pc = A02/2 － 载波功率
  － 边带功率
AM信号的总功率包括载波功率和边带功率两部分
边带功率才与调制信号有关，载波分量并不携带信息。

## Slide 20
调制效率：有用功率（用于传输有用信息的边带功率）占信号总功率的比例称为调制效率：
分析：当m(t) = Am cos mt时，
代入上式，得到
当|m(t)|max = A0时（100％调制），调制效率最高，这时：max ＝ 1/3
AM信号的功率利用率 比较低
但系统简单，价格低廉，至今广泛用于无线电广播

## Slide 21: 第5章 模拟调制系统
5.1幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
5.1.1 调幅（AM）
5.1.2 双边带调制DSB
5.1.3 单边带调制SSB
5.1.4 残留边带调制VSB
5.1.5 线性调制的一般模型
5.1.6 相干解调与包络检波

## Slide 22: 双边带调制（DSB）
时域表示式：无直流分量A0
频谱：无载频分量
曲线：
包络和调制信号不同
无载频分量
AM中，载波不携带信息，信息完全由边带传递  去掉直流A0
抑制载波双边带信号，简称双边带，DSB

## Slide 23
调制效率：100％，全部功率用于信息传输
优点：节省了载波功率
缺点：
  不能用包络检波（包络与调制信号变化不再一致），需用相干检波，较复杂。

## Slide 24: 第5章 模拟调制系统
5.1幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
5.1.1 调幅（AM）
5.1.2 双边带调制DSB
5.1.3 单边带调制SSB
5.1.4 残留边带调制VSB
5.1.5 线性调制的一般模型
5.1.6 相干解调与包络检波

## Slide 25: 5.1.3 单边带调制（SSB）
回顾双边带调制DSB：双边带信号两个边带中的任意一个都包含了调制信号频谱M()的所有频谱成分
SSB原理：
仅传输其中一个边带即可，这种方式称为单边带调制。
这样既节省发送功率，还可节省一半传输频带
产生SSB信号的方法有两种：滤波法和相移法。
上边带
上边带
下边带
下边带

## Slide 26: 1. 滤波法和频域表示
滤波法的原理： 用边带滤波器，滤除不要的边带
方框图 :
滤除下边带: H() 具有理想高通特性：
滤除上边带: H() 具有理想低通特性：
DSB信号
单边带滤波器
以载波频率为界

## Slide 27: SSB信号的频域表示
SSB信号的频谱
上边带频谱图:

## Slide 28: 滤波法的技术难点
滤波特性很难做到具有陡峭的截止特性
例：话音信号
滤波后的话音信号最低频率为300Hz，则上下边带间的频率间隔为600Hz，即允许过渡带为600Hz。设计边带滤波器：
  在600Hz过渡带和不太高的载频情况下，滤波器不难实现；
  但当载频较高时，采用一级调制直接滤波的方法已不可能实现单边带调制。

## Slide 29: 滤波法的技术难点
可以采用多级（一般采用两级）DSB调制及边带滤波的方法：
  先在较低的载频上进行DSB调制，目的是增大过渡带的归一化值，以利于滤波器的制作。
  单边带滤波后，再在要求的载频上进行第二次调制。
当调制信号中含有直流及低频分量时滤波法就不适用了。
相移法

## Slide 30: 2. 相移法和SSB信号的时域表示
分析：
  从滤波法得出的SSB信号的频域表示式 直观
  SSB信号的时域表示式 ？？
下面以单频调制信号为例分析，然后推广

## Slide 31: 单频调制信号为例
SSB信号的时域表示式：
设：单频调制信号为
载波为
则，DSB信号的时域表示式为
上边带
下边带

## Slide 32
若保留上边带，则有
若保留下边带，则有
将上两式合并：
    式中，“－”表示上边带信号，“+”表示下边带信号。
两式仅正负号不同

## Slide 33
希尔伯特变换：
  上式中Am sinmt可以看作是Am cosmt相移/2的结果。把这一相移过程称为希尔伯特变换，记为“ ^ ”，则有
这样，上式可以改写为

## Slide 34
把上式推广到一般情况，则得到
式中，
若M()是m(t)的傅里叶变换，则
式中
上式中的[-jsgn]可以看作是希尔伯特滤波器传递函数，即
单频调制信号

## Slide 35
移相法SSB调制器方框图
  优点：不需要滤波器具有陡峭的截止特性。
  不论多高载频，均可以一次实现SSB
  缺点：宽带相移网络难用硬件实现。
移相法：
利用移相网络，对载波和调制信号进行适当的相移，以便在合成过程中抵消其中的一个边带

## Slide 36
SSB信号的解调
  SSB信号的解调和DSB一样，不能采用简单的包络检波，因为SSB信号也是抑制载波的已调信号，它的包络不能直接反映调制信号的变化，所以仍需采用相干解调。
SSB信号的性能
  SSB信号的实现比AM、DSB要复杂，但SSB调制方式在传输信息时，不仅可节省发射功率，而且它所占用的频带宽度比AM、DSB减少了一半。
  它目前已成为短波通信中一种重要的调制方式。

## Slide 37: 第5章 模拟调制系统
5.1幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
5.1.1 调幅（AM）
5.1.2 双边带调制DSB
5.1.3 单边带调制SSB
5.1.4 残留边带调制VSB
5.1.5 线性调制的一般模型
5.1.6 相干解调与包络检波

## Slide 38: 5.1.4 残留边带（VSB）调制
VSB原理：
  残留边带调制是介于SSB与DSB之间的一种折中方式。
  不像SSB那样完全抑制DSB信号的一个边带，而是逐渐切割，使其残留—小部分
  如图所示：
目的：它既克服了DSB信号占用频带宽的缺点，又解决了SSB信号实现中的困难。
双边带
完全抑制一个边带
一个边带部分残留

## Slide 39
调制方法：用滤波法实现残留边带调制的原理框图与滤波法SBB调制器相同。
区别：
  滤波器的特性应按残留边带调制的要求来进行设计
  不再要求十分陡峭的截止特性，因而它比单边带滤波器容易制作。
DSB信号
残留边带滤波器

## Slide 40: 对残留边带滤波器特性的要求是什么？
分析：
  由滤波法可知，残留边带信号的频谱为
问题转化：
  应分析接收端是如何从该信号中恢复原基带信号的。
  即“解调”
目的：确定残留边带滤波器传输特性H()应满足的条件

## Slide 41: VSB信号解调
VSB信号不能采用包络检波，要采用相干解调
解调器方框图
乘积记作
因为
根据频域卷积定理可知，乘积sp(t)对应的频谱为
VSB信号
相干载波
VSB信号频谱的搬移

## Slide 42
  其中
  代入得到
  分析：
  频谱中M( + 2c)及M( - 2c)是搬移到+ 2c和 -2c处
  它们可以通过解调器中的低通滤波器滤除。
  LPF输出频谱为

## Slide 43
为了保证相干解调的输出能无失真地恢复调制信号m(t)，上式中的传递函数必须满足：
式中， H － 调制信号的截止角频率。
说明：
残留边带滤波器的特性H()在c处必须具有互补对称（奇对称）特性, 相干解调时才能无失真地从残留边带信号中恢复所需的调制信号。

## Slide 44
残留边带滤波器特性的两种形式
残留“部分上边带”的滤波器特性：图(a)
残留“部分下边带”的滤波器特性 ：图(b)
滤波器滚降特性并非唯一的

## Slide 45: 第5章 模拟调制系统
5.1幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
5.1.1 调幅（AM）
5.1.2 双边带调制DSB
5.1.3 单边带调制SSB
5.1.4 残留边带调制VSB
5.1.5 线性调制的一般模型
5.1.6 相干解调与包络检波
滤波法一般模型
相移法一般模型

## Slide 46: 滤波法模型
从前几节的讨论，可归纳滤波法线性调制的一般模型：
按此模型得到的输出信号时域表示式为：
输出信号频域表示式为：
式中，
一个相乘器+一个滤波器
只要适当选择H()，便可以得到各种幅度调制信号

## Slide 47: 分析：
将上式展开

## Slide 48: 移相法模型
可得到另一种时域表示式：
式中
说明：
sm(t)可等效为两个互为正交调制分量的合成。
由此可以得到移相法线性调制的一般模型如下：
同相滤波器
正交滤波器

## Slide 49
它同样适用于所有线性调制。

## Slide 50: 分析
频域
DSB调制
SSB调制
无论哪种调制，其已调信号中的同相分量sI(t)的幅度都正比于调制信号

## Slide 51: 第5章 模拟调制系统
5.1幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
5.1.1 调幅（AM）
5.1.2 双边带调制DSB
5.1.3 单边带调制SSB
5.1.4 残留边带调制VSB
5.1.5 线性调制的一般模型
5.1.6 相干解调与包络检波

## Slide 52: 相干解调 —— 同步检波
相干解调实质：与调制一样，是频谱搬移。
  调制：基带频谱搬到载频，与载波相乘实现
  解调：调制反过程，将已调信号由载频搬回原始基带
相干解调原理
为无失真恢复基带信号，接收端必须提供一个与已调载波严格同步（同频同相）的本地载波（称为相干载波），与接收的已调信号相乘后，经低通滤波器取出低频分量，即可得到原始的基带信号。
相干解调器的一般模型
相干载波

## Slide 53: 相干解调器性能分析
已调信号为：
解调第一步：与同频同相的相干载波c(t)相乘，得
解调第二步：经低通滤波，得到
因为sI(t)是m(t)通过一个全通滤波器HI () 后的结果，故上式中的sd(t)就是解调输出，即
相干解调器适用于所有线性调制信号的解调，只是AM信号解调后含有直流分量A0，解调后续增加一个隔离直流电容

## Slide 54: 包络检波
适用条件：AM信号，且要求|m(t)|max  A0
包络检波器结构：
通常由半波或全波整流器和低通滤波器组成。例如，

## Slide 55
性能分析
  设输入信号是
  选择RC应满足：
    式中fH － 调制信号的最高频率
  在大信号检波时（一般大于0.5 V），二极管处于受控的开关状态，检波器的输出为
  隔去直流后即可得到原信号m(t)。

## Slide 56: 第5章 模拟调制系统
5.1 幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4 调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
前述分析都没有考虑信道噪声的影响，而通信系统无法避免噪声影响。
本节：
加性高斯白噪声的信道中，各种线性调制系统的抗噪声性能。

## Slide 57: 第5章 模拟调制系统
5.1 幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4 调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
5.2.1 分析模型
5.2.2 DSB调制系统的性能
5.2.3 SSB调制系统的性能
5.2.4 AM包络检波的性能

## Slide 58: 5.2.1 分析模型
分析模型
输入为已调信号
调制信道
信道加性高斯白噪声
带通滤波后的噪声
接收到已调信号
输出有用信号
输出噪声
滤除已调信号频带以外的的噪声
加性噪声只对已调信号接收产生影响，故系统的抗噪声性能可以用解调器的抗噪声性能来衡量
IN
OUT

## Slide 59: 解调器输入
输入信号：
  不同调制系统，将有不同形式的已调信号sm (t)
输入噪声：
  不同调制系统，相同噪声形式ni (t) ，平稳高斯白噪声经过带通后而得。
  带通带宽远小于中心频率，故噪声为平稳窄带高斯噪声

## Slide 60: 输入噪声分析
ni(t)为平稳窄带高斯噪声，它的表示式为
或
由于
式中 Ni － 解调器输入噪声的平均功率
设白噪声的单边功率谱密度为n0 ，带通滤波器是高度为1、带宽为B的理想矩形函数，则解调器的输入噪声功率为
平稳窄带高斯噪声的性质

## Slide 61: 抗噪声性能的度量
解调器输出信噪比：
  输出信噪比反映了解调器的抗噪性能。输出信噪比越大越好。
制度增益定义：
  用G便于比较同类调制系统采用不同解调器时的性能。
  G 也反映了这种调制制度的优劣。
输出信噪比
输入信噪比

## Slide 62: 第5章 模拟调制系统
5.1 幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4 调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
5.2.1 分析模型
5.2.2 DSB调制系统的性能
5.2.3 SSB调制系统的性能
5.2.4 AM包络检波的性能

## Slide 63: 5.2.2 DSB调制系统的性能
1. 抗噪声性能分析模型
  由于是线性系统，所以可以分别计算解调器输出的信号功率和噪声功率。
DSB相干解调

## Slide 64
2. 输出有用信号功率计算
  设解调器输入信号为
  与相干载波cosct相乘后，得
  经低通滤波，得到输出信号为
  因此，解调器输出端的有用信号功率为

## Slide 65: 3. 输出噪声信号功率计算
解调器输入端的窄带噪声可表示为
  它与相干载波相乘后，得
  经低通滤波，解调器最终的输出噪声为
  故输出噪声功率为
  或写成

## Slide 66: 4. 抗噪声性能分析
(1)输出信噪比
(2)制度增益
  先求解调器输入信号平均功率为
  需知输入信噪比

## Slide 67
制度增益
结论：
DSB调制系统的制度增益为2。也就是说，DSB信号的解调器使信噪比改善一倍。这是因为采用相干解调，使输入噪声中的正交分量被消除的缘故。

## Slide 68: 第5章 模拟调制系统
5.1 幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4 调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
5.2.1 分析模型
5.2.2 DSB调制系统的性能
5.2.3 SSB调制系统的性能
5.2.4 AM包络检波的性能

## Slide 69: 5.2.3 SSB调制系统的性能
回顾：
  SSB系统的解调方法，与DSB相同，故计算解调器输入输出信噪比的方法均相同。
  区别在于：解调之前的带通滤波器BP的带宽和中心频率不同。SSB的带通带宽是DSB的一半。
性能分析：
  噪声功率
  这里，B = fH 为SSB 信号的带通滤波器的带宽。（为DSB的一半）

## Slide 70: 性能分析
输出信号功率
  SSB信号
  与相干载波相乘，再经低通滤波可得解调器输出信号为
  因此，输出信号平均功率
与DSB信号不同，不能照搬结果

## Slide 71
  输入信号平均功率为
信噪比
  单边带解调器的输入信噪比为

## Slide 72
单边带解调器的输出信噪比为
制度增益
问题1：制度增益为1，表示解调过程对信噪比没有改善，为什么？
SSB信噪比与

## Slide 73
回答1：
  因为在SSB系统中，信号和噪声有相同表示形式，所以相干解调过程中，信号和噪声中的正交分量均被抑制掉，故信噪比没有改善。
问题2：对比DSB系统， 发现GDSB = 2GSSB，这能否说明DSB系统的抗噪声性能比SSB系统好呢？
回答2：
  否。因为两者的输入信号功率不同、带宽不同，在相同的噪声功率谱密度条件下，输入噪声功率也不同，所以两者的输出信噪比是在不同条件下得到的。

## Slide 74: 比较
SSB
DSB
输入信号功率不同
相同的噪声功率谱密度条件下，B不同，输入噪声功率不同

## Slide 75
问题3：如果在相同的输入信号功率，相同的输入噪声功率谱密度，相同的基带信号带宽条件下，对这两种调制方式比较？
回答3：
  可以发现它们的输出信噪比是相等的。这就是说，两者的抗噪声性能是相同的。
  但SSB所需的传输带宽仅是DSB的一半，因此SSB得到普遍应用。

## Slide 76: 第5章 模拟调制系统
5.1 幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4 调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
5.2.1 分析模型
5.2.2 DSB调制系统的性能
5.2.3 SSB调制系统的性能
5.2.4 AM包络检波的性能

## Slide 77: AM检波的性能
AM信号解调：
  相干解调：与前面DSB和SSB一致
  包络检波：
1. 包络检波器分析模型
检波输出电压正比于输入信号的包络变化。

## Slide 78: 2. 包络检波器性能分析
A. 输入信噪比计算
  设解调器输入信号为
  解调器输入噪声为
则解调器输入的信号功率和噪声功率分别为
输入信噪比为

## Slide 79: B. 输出信噪比计算
分析：
  解调器（检波）输入：信号加噪声的混合波形
  解调器（检波）输出：混合波形的包络
问题：求输出信噪比
输出信号功率+噪声功率
混合波形的包络分析

## Slide 80: 包络计算
解调器输入：信号+噪声的混合波形，即
式中
上式中E(t)便是所求的合成包络。当包络检波器的传输系数为1时，则检波器的输出就是E(t)。

## Slide 81: 输出信噪比计算
分析：
  有用信号项和噪声项没有分离，信号和噪声存在非线性关系
  难以计算输出信噪比
考虑两个特殊情况：
  A. 大信噪比情况
  B. 小信噪比情况

## Slide 82: A. 大信噪比情况
大信噪比：输入信号幅度远大于噪声幅度
此时

## Slide 83
由上式可见，有用信号与噪声独立地分成两项，因而可分别计算它们的功率。
输出信号功率为
输出噪声功率为
故输出信噪比为
制度增益为

## Slide 84
讨论
  1. AM信号的调制制度增益GAM随A0的减小而增加。
  2. GAM总是小于1，这说明包络检波器对输入信噪比没有改善，而是恶化了。
  例如：对于100%的调制，且m(t)是单频正弦信号，这时AM 的最大信噪比增益为
  3. 可证明，采用同步检测法解调AM信号时，得到的调制制度增益与上式给出的结果相同。
  4. 由此可见，对于AM调制系统，在大信噪比时，采用包络检波器解调时的性能与同步检测器时的性能几乎一样。

## Slide 85: 小信噪比情况
小信噪比：输入信号幅度远小于噪声幅度，即
包络

## Slide 86: 小信噪比情况
R(t) 和 (t) 代表噪声的包络及相位
包络

## Slide 87
分析：
  小信噪比时，E(t)中没有单独的信号项，有用信号m(t)被噪声扰乱，只能看作是噪声。
  这时，输出信噪比不是按比例地随着输入信噪比下降，而是急剧恶化，通常把这种现象称为解调器的门限效应。开始出现门限效应的输入信噪比称为门限值。
  门限效应原因：包络检波器的非线性解调作用引起的。
问题：相干解调有门限效应吗？
  回答： 相干解调的方法解调各种线性调制信号时不存在门限效应。原因是信号与噪声可分别进行解调，解调器输出端总是单独存在有用信号项。

## Slide 88: 包络检波总结
在大信噪比情况下，AM信号包络检波器的性能几乎与相干解调法相同。
小信噪比情况，当输入信噪比低于门限值时，将会出现门限效应，这时解调器的输出信噪比将急剧恶化，系统无法正常工作。

## Slide 89: 第5章 模拟调制系统
5.1幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
5.3.1角度调制的基本概念
  5.3.2 窄带调频（NBFM）
  5.3.3 宽带调频
  5.3.4 调频信号的产生与解调

## Slide 90: 什么是角度调制？
回顾：
  所谓调制，用调制信号去控制载波的参数的过程。
  所谓幅度调制，是把调制信号的信息载荷于载波的幅度变化中。
正弦载波的参量：幅度、频率、相位
  频率调制，简称调频(FM)：载波的频率随调制信号变化而变化
  相位调制，简称调相(PM)：载波的相位随调制信号变化而变化
这两种调制中，载波的幅度都保持恒定，而频率和相位的变化都表现为载波瞬时相位的变化。

## Slide 91
角度调制：频率调制和相位调制的总称。
特点：
  已调信号频谱不再是原调制信号频谱的线性搬移，而是频谱的非线性变换，会产生与频谱搬移不同的新的频率成分，故又称为非线性调制。
  与幅度调制技术相比，角度调制最突出的优势是其较高的抗噪声性能。 但占用较宽的信号带宽。
FM和PM在通信系统中广泛使用。
  FM：高保真音乐广播、电视伴音的传输、卫星通信、蜂窝电话
  PM：除直接传输外，还用作产生FM的间接过度。

## Slide 92: 1. FM和PM信号的一般表达式
角度调制信号的一般表达式为
  式中，A － 载波的恒定振幅；
  [ct +(t)] ＝ (t) － 信号的瞬时相位；
  (t) －瞬时相位偏移。
  d[ct +(t)]/dt = (t)－ 称为瞬时角频率
  d(t)/dt －称为瞬时频偏。

## Slide 93: 相位调制(PM)
PM：瞬时相位偏移随调制信号作线性变化，即
  式中Kp － 调相灵敏度
  Kp含义: 单位调制信号幅度引起PM信号的相位偏移量，单位是rad/V。
代入一般表达式
得到PM信号表达式

## Slide 94: 频率调制(FM)
FM：瞬时频率偏移随调制信号成比例变化，即
  式中 Kf－ 调频灵敏度，单位是rad/sV 。
  这时相位偏移为
将其代入一般表达式
得到FM信号表达式

## Slide 95: PM与 FM的区别
比较上面两式：
PM是相位偏移随调制信号m(t)线性变化
FM是相位偏移随m(t)的积分呈线性变化。
如果预先不知道调制信号m(t)的具体形式，则无法判断已调信号是调相信号还是调频信号。

## Slide 96: 2. 单音调制FM与PM
设调制信号为单一频率的正弦波，即
A. 对载波进行相位调制
得到
式中， mp = Kp Am － 调相指数
表示最大的相位偏移。

## Slide 97: B. 对载波进行频率调制
代入
得到FM信号的表达式
  式中
  调频指数,表示最大的相位偏移
  －最大角频偏
  － 最大频偏。

## Slide 98: PM 信号和FM 信号波形
(a) PM 信号波形 (b) FM 信号波形

## Slide 99: 3. FM与PM之间的关系
比较下面两式
由于频率和相位之间存在微分与积分的关系，所以FM与PM之间是可以相互转换的。
  如果将调制信号先微分，而后进行调频，则得到的是调相波，这种方式叫间接调相；
  同样，如果将调制信号先积分，而后进行调相，则得到的是调频波，这种方式叫间接调频。

## Slide 100: 方框图
（a）直接调频 （b）间接调频
(c) 直接调相 (d) 间接调相
下面主要讨论FM（实际中使用较多）

## Slide 101: 第5章 模拟调制系统
5.1幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
5.3.1角度调制的基本概念
  5.3.2 窄带调频（NBFM）
  5.3.3 宽带调频
  5.3.4 调频信号的产生与解调
角度调制的频谱是怎样的？为什么是非线性调制？

## Slide 102: 5.3.2 窄带调频（NBFM）
FM信号：
定义：如果FM信号的最大瞬时相位偏移满足下式条件
则称为窄带调频；反之，称为宽带调频。
瞬时相位偏移

## Slide 103: NBFM时域表示
FM信号一般表示式展开得到
当满足窄带调频条件时，
故上式可简化为
1
NBFM的时域表示可以简化

## Slide 104: NBFM频域表示
时域
(设m(t)的均值为0)
可得NBFM信号的频域表达式
?
+
NBFM的频谱分为两部分
联想到AM信号的频谱

## Slide 105: NBFM和AM信号频谱的比较
相同点：
  两者都含一个载波和位于c的两个边带，故它们的带宽相同，均为调制信号最高频率的两倍
不同点：
  NBFM的两个边频分别乘了因式[1/( - c)]和[1/( + c)] ，由于因式是频率的函数，所以这种加权是频率加权，加权的结果引起调制信号频谱的失真。
  另外，NBFM的一个边带和AM反相。

## Slide 106: NBFM和AM信号的比较
以单音调制为例。设调制信号
NBFM信号
AM信号为

## Slide 107: NBFM和AM信号频谱图（单音）

## Slide 108: NBFM和AM信号矢量图
说明：
在AM中，两个边频的合成矢量与载波同相，所以只有幅度的变化，无相位的变化；
而在NBFM中，由于下边频为负，两个边频的合成矢量与载波则是正交相加，所以NBFM不仅有相位的变化，幅度也有很小的变化。
这正是两者的本质区别 。
(a) AM (b) NBFM

## Slide 109: NBFM应用
由于NBFM信号最大频率偏移较小，占据的带宽较窄，但是其抗干扰性能比AM系统要好得多，因此得到较广泛的应用。
但高质量通信，需采用宽带调频，如调频立体声广播，电视伴音等

## Slide 110: 第5章 模拟调制系统
5.1幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
5.3.1角度调制的基本概念
  5.3.2 窄带调频（NBFM）
  5.3.3 宽带调频（WBFM）
  5.3.4 调频信号的产生与解调

## Slide 111: 5.3.3 宽带调频（WBFM）
FM信号：
定义：如果FM信号的最大瞬时相位偏移满足下式条件
称为宽带调频。
此时，调频信号FM表达式无法简化，分析频谱困难
为简化问题，研究单音调制，结论推广到多音。
瞬时相位偏移

## Slide 112: 1. 单音宽带调频表示式
设单音调制信号为
则单音调制FM信号的时域表达式为
两个因子分别展成傅里叶级数
利用三角公式展开
式Jn (mf) －第一类n阶贝塞尔函数

## Slide 113
Jn (mf)曲线， 是调频指数mf的函数

## Slide 114
将 代入
并利用三角公式
及贝塞尔函数的性质
则得到FM信号的级数展开式如下：

## Slide 115: 时域表达式
调频信号的频域表达式
  对上式进行傅里叶变换，即得FM信号的频域表达式
+
-
=

## Slide 116
分析：
调频信号的频谱由载波分量c和无数边频(c nm)组成。
  当n = 0时是载波分量c ，其幅度为AJ0 (mf)
  当n  0时是对称分布在载频两侧的边频分量(c  nm) ，其幅度为AJn (mf)，相邻边频之间的间隔为m；且当n为奇数时，上下边频极性相反； 当n为偶数时极性相同。
由此可见，FM信号的频谱不再是调制信号频谱的线性搬移，而是一种非线性过程。

## Slide 117
    某单音宽带调频波的频谱：图中只画出了单边振幅谱。

## Slide 118: 2. 调频信号的带宽
分析：
  调频信号的频谱含有无穷多频率分量。
  理论上，调频信号的频带宽度为无限宽。
  但实际上，边频幅度AJn (mf)随着n的增大而逐渐减小，因此调频信号可近似认为具有有限频谱。
通常原则：信号的频带宽度应包括幅度大于未调载波的10%以上的边频分量。即：
|Jn (mf)|>=0.1
无数个边频(c nm)

## Slide 119: |Jn (mf)|>=0.1
当mf  1以后，取边频数n = mf + 1即可。
  因为n > mf + 1以上的边频幅度均小于0.1。
  此时，被保留的上、下边频数共有2n = 2(mf + 1)个，相邻边频之间的频率间隔为fm
所以调频波的有效带宽为：
  称之为卡森（Carson）公式。

## Slide 120
分析：
当mf << 1时
  上式近似为
  说明：带宽由第一对边频分量决定，只随调制频率fm变化，与最大频偏f无关。（与前述NBFM时讨论结果一致。）
当mf >> 1时，
  上式近似为
  说明：带宽由第一对边频分量决定，只随最大频偏f变化，与调制频率fm无关。
窄带调频的带宽
宽带调频的带宽

## Slide 121: 当任意限带信号调制时
非单频，频谱分析更复杂（因FM是非线性过程）
根据分析和经验，发现单音调频的卡森公式仍然适用。
  上式中fm是调制信号的最高频率， mf(调频指数)是最大频偏 f 与 fm之比。
  例：
  调频广播中规定的最大频偏f为75kHz，最高调制频率fm为15kHz，故调频指数mf ＝ 5，由上式可计算出此FM信号的频带宽度为180kHz。

## Slide 122: 3. 调频信号的功率
贝塞尔函数的性质
调频信号平均功率
说明：
  调频信号的平均功率等于未调载波的平均功率，即调制后总的功率不变，只是将原来载波功率中的一部分分配给每个边频分量。
  故，调制过程只是进行功率的重新分配，而分配的原则与mf(调频指数)有关
功率分配
载波功率

## Slide 123: 第5章 模拟调制系统
5.1幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声
5.3.1角度调制的基本概念
  5.3.2 窄带调频（NBFM）
  5.3.3 宽带调频
  5.3.4 调频信号的产生与解调

## Slide 124: 调频信号的产生
调频信号的产生方法：
  直接调频法
  间接调频法
直接调频法：
  用调制信号直接去控制载波振荡器的频率，使其按调制信号的规律线性地变化。
  压控振荡器(VCO) ：由外部电压控制振荡频率的振荡器。每个VCO自身就是一个FM调制器，因为它的振荡频率正比于输入控制电压，即：

## Slide 125: 直接调频法
方框图
LC振荡器：
  控制振荡回路的某个电抗原件（L或C），使参数随调制信号变化，常用的电抗原件：变容二极管。
  用变容二极管实现直接调频，电路简单，性能良好，最广泛采用的调频电路之一。
振荡器和调制器合二为一

## Slide 126: 直接调频法
直接调频法的主要优缺点：
  优点：可以获得较大的频偏。
  缺点：频率稳定度不高
  改进途径：采用自动频率控制系统来稳定中心频率。
  如：采用如下锁相环（PLL）调制器
相位反馈自动控制系统
相位检测
环路滤波

## Slide 127: 间接法调频
间接法调频， [阿姆斯特朗（Armstrong）法]
  原理：先将调制信号积分，然后对载波进行调相，即可产生一个窄带调频(NBFM)信号，再经n次倍频器得到宽带调频 (WBFM) 信。
  方框图
第1步，窄带调频
第2步，倍频

## Slide 128: 第1步，间接法产生窄带调频信号
窄带调频公式
  故，窄带调频信号可看成由正交分量与同相分量合成的。所以可以用下图产生窄带调频信号：
正交分量
同相分量

## Slide 129: 第2步，倍频
倍频目的：为提高调频指数，从而获得宽带调频。
倍频方法：倍频器可以用非线性器件实现。
倍频原理：
  以理想平方律器件为例，其输出-输入特性为
  输入信号为调频信号时，有
  输入：
  输出：

## Slide 130: 第2步，倍频
分析：
  观察上式，滤除直流成分后，可得到一个新的调频信号
  其载频和相位偏移均增为2倍，由于相位偏移增为2倍，因而调频指数也必然增为2倍。
  同理，经n次倍频后可以使调频信号的载频和调频指数增为n倍。
新载频
新相位偏移

## Slide 131: 典型实例：调频广播发射机
载频：f1 = 200kHz，调制信号最高频率 fm = 15kHz ，间接法产生的最大频偏  f1 = 25 Hz ，调频广播要求的最终频偏  f =75 kHz，发射载频在88-108 MHz频段内
所以需要经过
次的倍频，以满足最终频偏=75kHz的要求。
但是，倍频器在提高相位偏移的同时，也使载波频率提高了，倍频后新的载波频率(nf1 )高达600MHz，不符合 fc =88-108MHz的要求
因此需用混频器进行下变频来解决这个问题。

## Slide 132: 典型方案
要求：
混频
问题：倍频中，载频和频偏都n倍
只改变载频，不改变频偏
再次倍频
间接法：阿姆斯特朗首提
优点：频率稳定度好
缺点：多次倍频和混频，电路较复杂

## Slide 133: 例5-1
在上述宽带调频方案中，设调制信号是fm =15 kHz的单频余弦信号，NBFM信号的载频f1 =200 kHz，最大频偏f1 =25 Hz；混频器参考频率f2 = 10.9 MHz，选择倍频次数n1 = 64，n2 =48 。 (1) 求NBFM信号的调频指数；(2) 求调频发射信号（即WBFM信号）的载频、最大频偏和调频指数。
  解：（1）NBFM信号的调频指数为

## Slide 134
(2)调频发射信号的载频为
(3) 最大频偏为
(4) 调频指数为

## Slide 135: 调频信号的解调
调频信号的解调分类：
  相干解调：只适用于NBFM信号
  非相干解调： NBFM和WBFM均适用
非相干解调：
  调频信号的一般表达式为
  解调器的输出应为
  完成这种频率-电压转换关系的器件是频率检波器，简称鉴频器。
解调：就是要产生一个与输入调频信号的频率成线性关系的输出电压

## Slide 136: 非相干解调----鉴频器
鉴频器的种类很多，例如：
  振幅鉴频器
  相位鉴频器
  比例鉴频器
  正交鉴频器
  斜率鉴频器
  频率负反馈解调器
  锁相环(PLL)鉴频器等。
下面以振幅鉴频器为例介绍：

## Slide 137: 振幅鉴频器
振幅鉴频器方框图
限幅器: 消除信道中噪声等引起的调频波的幅度起伏
BPF：调频信号通过，滤除带外噪声和高次谐波
微分电路和包络检波器构成了具有近似理想鉴频特性的鉴频器。

## Slide 138
微分器: 把幅度恒定的调频波sFM (t)变成幅度和频率都随调制信号m(t)变化的调幅调频波sd (t) ，即
包络检波器: 将其幅度变化检出并滤去直流，再经低通滤波后即得解调输出
  式中Kd 为鉴频器灵敏度，单位为V/rad/s

## Slide 139: 相干解调
相干解调: 仅适用于NBFM信号
原理：由于NBFM信号可分解成同相分量与正交分量之和，因而可以采用线性调制中的相干解调法来进行解调，如下图所示。

## Slide 140
设窄带调频信号
并设相干载波
则相乘器的输出为
低通滤波取出低频分量
微分，得解调输出
可见，相干解调可恢复原调制信号。

## Slide 141: 第5章 模拟调制系统
5.1 幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4 调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声

## Slide 142: 5.4调频系统的抗噪声性能
重点讨论FM非相干解调时的抗噪声性能
  相干解调：只适用于NBFM，且需同步，应用受限
  非相干解调：不需同步，是主要解调方式。
分析模型
均值为零，单边功率谱密度为n0的高斯白噪声
滤除带外噪声和高次谐波
消除调频波的起伏
IN
OUT
计算：
输入信噪比
输出信噪比
信噪比增益

## Slide 143: 5.4.1 输入信噪比
设输入调频信号为
输入信号功率：
输入噪声功率：
  式中，BFM － 调频信号的带宽，即带通滤波器的带宽
则输入信噪比：

## Slide 144: 然后，计算输出入信噪比
问题：鉴频器是非线性的，输出的信号和噪声不分离，不便计算输出信噪比
解决：
考虑两种极端情况：
  大信噪比
  小信噪比

## Slide 145: 5.4.2 大信噪比时的解调增益
条件：输入信噪比足够大
效果：信号和噪声的相互作用可以忽略，这时可以把信号和噪声分开来计算。
计算输出信号平均功率
  输入噪声为0时，解调输出信号为
  故输出信号平均功率为
理想的状况，
前面振幅鉴频器的结论
包络检波，大信噪比：
分开的

## Slide 146: 计算输出噪声平均功率
假设调制信号m(t) = 0，则加到解调器输入端的是未调载波与窄带高斯噪声之和，即
  式中 － 包络
  －相位偏移
m(t) = 0
载波未调
FM调制信号所在的部分
鉴频器输出正比于频率偏移

## Slide 147
相位偏移
由于鉴频器的输出正比于输入的频率偏移，故鉴频器的输出噪声（在假设调制信号为0时，解调结果只有噪声）为:
式中ns(t)是窄带高斯噪声ni(t)的正交分量。
大信噪比，A >> nc (t)
大信噪比，A >> nc (t)
当x << 1时，arctan x  x

## Slide 148
dns(t)/dt：是ns(t)通过理想微分电路的输出
其功率谱密度：ns(t)的功率谱密度 乘 理想微分电路的功率传输函数。
设ns(t)的功率谱密度为Pi (f) = n0 ，理想微分电路的功率传输函数为
则鉴频器输出噪声nd(t)的功率谱密度为

## Slide 149: 鉴频器前、后的噪声功率谱密度
鉴频器输出噪声的功率谱密度已不再是均匀分布，而是与 f 2成正比

## Slide 150: 低通滤波后噪声功率
该噪声再经过低通滤波器的滤波，滤除调制信号带宽fm以外的频率分量
故最终解调器输出（LPF输出）的噪声功率（图中阴影部分）为

## Slide 151: 计算输出信噪比
可得非相干解调输出信噪比
分析：
设m(t)为单一频率余弦波
此时调频信号为
  式中
代入上式，得到：

## Slide 152: 制度增益
制度增益
宽带调频时，信号带宽
所以，上式还可以写成
当mf >> 1时有近似式
结果表明:
  大信噪比情况下，宽带调频系统的制度增益是很高的，即抗噪声性能好。
  例如，调频广播中常取mf =5，则制度增益GFM =450。也就是说，加大调制指数，可使调频系统的抗噪声性能迅速改善。

## Slide 153: 调频系统与调幅系统比较
回顾：AM情况下
大信噪比情况，AM信号包络检波器的输出信噪比为
设AM信号100%调制，且m(t)为单频余弦波信号，则m(t)的平均功率为
因而
式中，B为AM信号的带宽，它是基带信号带宽的两倍，即B = 2fm，故有

## Slide 154: 调频系统与调幅系统比较
将FM和AM两者相比，得到
讨论：
  (1) 大信噪比情况下，若系统接收端的输入A和n0相同，则宽带调频系统解调器的输出信噪比是调幅系统的3mf2倍。
  例: mf =5时，宽带调频的S0 /N0是调幅时的75倍。
  (2) 调频系统的这一优越性是以增加其传输带宽来换取的。
  因为，对于AM 信号而言，传输带宽是2fm，而对WBFM信号而言，相应于mf = 5时的传输带宽为12fm ，是前者的6倍。

## Slide 155
WBFM信号的传输带宽BFM与AM 信号的传输带宽BAM之间的一般关系为:
当mf >> 1时，
在上述条件下，
变为
可见，宽带调频输出信噪比相对于调幅的改善，与它们带宽比的平方成正比。
调频是以带宽换取信噪比的改善。

## Slide 156: 调频系统与调幅系统比较结论
结论：
在大信噪比情况下，调频系统的抗噪声性能将比调幅系统优越，且其优越程度将随传输带宽的增加而提高。
但是，FM系统以带宽换取输出信噪比改善并不是无止境的。
随着传输带宽的增加，输入噪声功率增大，在输入信号功率不变的条件下，输入信噪比下降，当输入信噪比降到一定程度时就会出现门限效应，输出信噪比将急剧恶化。
小信噪比时的门限效应

## Slide 157: 5.4.3 小信噪比时的门限效应
定义：当输入信噪比(Si /Ni)低于一定数值时，解调器的输出信噪比(So /No)急剧恶化，这种现象称为调频信号解调的门限效应。
门限值 ： 出现门限效应时所对应的输入信噪比值称为门限值，记为(Si /Ni) b 。

## Slide 158: 小信噪比时的门限效应
分析结论：
门限值与调制指数mf 有关。
  mf 越大，门限值越高。
  不过不同mf 时，门限值的变化不大，大约在8~11dB的范围内变化，一般认为门限值为10 dB左右。
在门限值以上时， (So /No)FM与(Si /Ni)FM呈线性关系，且mf 越大，输出信噪比的改善越明显。
在门限值以下时， (So /No)FM将随(Si /Ni)FM的下降而急剧下降。且mf越大， (So /No)FM下降越快。
单音调制时，不同调制指数下，调频解调器的输出信噪比与输入信噪比的关系曲线。

## Slide 159: 小信噪比时的门限效应
  门限效应是FM系统存在的一个实际问题。
  尤其在采用调频制的远距离通信和卫星通信等领域中，对调频接收机的门限效应十分关注，希望门限点向低输入信噪比方向扩展。
  降低门限值（也称门限扩展）的方法有很多，例如，可以采用锁相环解调器和负反馈解调器，它们的门限比一般鉴频器的门限电平低6~10dB。
  还可以采用“预加重”和“去加重”技术来进一步改善调频解调器的输出信噪比。这也相当于改善了门限。

## Slide 160: 5.4.4 预加重和去加重
问题描述：
  鉴频器输出噪声功率谱随f呈抛物线形状增大。
  但在调频广播中所传送的语音和音乐信号，其能量却主要分布在低频端，且其功率谱密度随频率的增高而下降。
  因此，在调制频率高频端：
  信号谱密度最小
  噪声谱密度却是最大
  后果：致使高频端的输出信噪比明显下降，这对解调信号质量会带来很大的影响。

## Slide 161: 预加重和去加重
解决方法：
  为了进一步改善调频解调器的输出信噪比，针对鉴频器输出噪声谱呈抛物线形状这一特点，在调频系统中广泛采用了加重技术。
  包括：“预加重”和“去加重”措施。
“预加重”和“去加重”的设计思想：
  输出信号：保持不变
  输出噪声：有效降低
以达到提高输出信噪比的目的。

## Slide 162: 加重原理
为减小总的噪声功率，“去加重”：
  方法：在解调器输出端接一个传输特性随频率增加而滚降的线性网络Hd (f)
  目的：将调制频率高频端的噪声衰减。
但问题：由于去加重网络的加入，在有效地减弱输出噪声的同时，必将使传输信号产生频率失真。

## Slide 163: 加重原理
为抵消信号频率失真，预加重：
  方法：在调制器前加入一个预加重网络Hp(f) ，人为地提升调制信号的高频分量
  目的：以抵消去加重网络的影响。
为使传输信号不失真，应该有
这是保证输出信号不变的必要条件。

## Slide 164: 性能
由于采用预加重/去加重系统的输出信号功率，与没有采用时候的功率相同
所以调频解调器的输出信噪比的改善程度，可用加重前的输出噪声功率与加重后的输出噪声功率的比值确定，即
说明：输出信噪比的改善程度取决于去加重网络特性。

## Slide 165: 实用电路
下图给出了一种实际中常采用的预加重和去加重电路，它在保持信号传输带宽不变的条件下，可使输出信噪比提高6 dB左右。
预加重网络与网络特性
去加重网络与网络特性

## Slide 166: 第5章 模拟调制系统
5.1幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声

## Slide 167: 5.5 各种模拟调制系统的比较
调制 方式 | 传输带宽 |  | 设备复杂程度 | 主要应用
AM | 2fm |  | 简单 | 中短波无线电广播
DSB | 2fm |  | 中等 | 应用较少
SSB | fm |  | 复杂 | 短波无线电广播、话音频分复用、载波通信、数据传输
VSB | 略大于fm | 近似SSB | 复杂 | 电视广播、数据传输
FM |  |  | 中等 | 超短波小功率电台（窄带FM）；调频立体声广播等高质量通信（宽带FM）

## Slide 168: 抗噪声性能比较
WBFM抗噪声性能最好，DSB、SSB、VSB抗噪声性能次之，AM抗噪声性能最差。
门限点以下，曲线迅速下跌；门限点以上，DSB、SSB的信噪比比AM高4.7dB以上，而FM（mf = 6）的信噪比比AM高22dB。
当输入信噪比较高时，FM的调频指数mf越大，抗噪声性能越好。
各模拟调制系统的性能曲线,图中的圆点表示门限点。

## Slide 169: 频带利用率
SSB的带宽最窄，其频带利用率最高；FM占用的带宽随调频指数mf的增大而增大，其频带利用率最低。
但FM是以牺牲有效性来换取可靠性的。因此， mf值的选择要从通信质量和带宽限制两方面考虑。
  对于高质量通信（高保真音乐广播，电视伴音、双向式固定或移动通信、卫星通信和蜂窝电话系统）采用WBFM， mf值选大些。
  对于一般通信，要考虑接收微弱信号，带宽窄些，噪声影响小，常选用mf 较小的调频方式。

## Slide 170: 特点与应用
AM：
  优点：是接收设备简单；
  缺点：是功率利用率低，抗干扰能力差。
  应用：主要用在中波和短波调幅广播。
DSB调制：
  优点：是功率利用率高，且带宽与AM相同，
  缺点：但设备较复杂。
  应用：应用较少，一般用于点对点专用通信。

## Slide 171: 特点与应用
SSB调制：
  优点：是功率利用率和频带利用率都较高，抗干扰能力和抗选择性衰落能力均优于AM，而带宽只有AM的一半；
  缺点：是发送和接收设备都复杂。
  应用： SSB常用于频分多路复用系统中。

## Slide 172: 特点与应用2
VSB调制：
  抗噪声性能和频带利用率与SSB相当。
  应用：在电视广播、数传等系统中得到了广泛应用。
FM：
  优点：FM的抗干扰能力强，
  缺点：是频带利用率低，存在门限效应。
  应用：广泛应用于长距离高质量的通信系统中

## Slide 173: 第5章 模拟调制系统
5.1幅度调制（线性调制）的原理
5.2 线性调制系统的抗噪声性能
5.3 非线性调制（角度调制）的原理
5.4调频系统的抗噪声性能
5.5 各种模拟调制系统的比较
5.6 频分复用(FDM)和调频(FM)立体声

## Slide 174: 5.6.1 频分复用（FDM）
目的：
  充分利用信道的频带资源，提高信道利用率
原理:
多路消息信号
不同的载波频率
不同路的信号被搬移到不重叠的频带，频域正交

## Slide 175: 典型例子：多路载波电话系统
每路电话信号的频带限制在300—3400Hz，在各路已调信号间留有防护频带，每路电话信号取4 kHz作为标准带宽
层次结构：12路电话复用为一个基群  5个基群复用为一个超群，共60路电话  由10个超群复用为一个主群，共600路电话  如果需要传输更多路电话，可以将多个主群进行复用，组成巨群。
基群频谱结构图
载波频率

## Slide 176: 典型例子：多路载波电话系统
每路电话信号的频带限制在300—3400Hz，在各路已调信号间留有防护频带，每路电话信号取4 kHz作为标准带宽
层次结构：12路电话复用为一个基群  5个基群复用为一个超群，共60路电话  由10个超群复用为一个主群，共600路电话  如果需要传输更多路电话，可以将多个主群进行复用，组成巨群。

## Slide 177
应用：
  FDM 技术主要用于模拟信号，普遍应用在多路载波电话系统中。
优点：
  其主要优点是信道利用率高，技术成熟；
缺点：
  其缺点是设备复杂，滤波器难以制作，并且在复用和传输过程中，调制、解调等过程会不同程度地引入非线性失真，而产生各路信号的相互干扰。

## Slide 178: 5.6.2 调频立体声广播 — 原理
FM立体声广播中，声音在空间上被分成两路音频信号：
  一个左声道信号L，一个右声道信号R
  频率都在50Hz到15kHz之间。
左声道与右声道相加形成和信号(L+R)，相减形成差信号(L-R)。
在调频之前：
  差信号(L-R)的DSB调制：先对差信号进行3 8kHz的副载波的DSB 调制
  然后与和信号(L+R)进行频分复用
  复用后的信号，作为FM立体声广播的基带信号

## Slide 179: 框图
其形成过程如下图所示：
差信号(L-R)的DSB调制，载波38k
和信号(L+R) ，基带
导频，16k的单频信号

## Slide 180: 基带频谱结构
  0~15kHz用于传送(L+R)信号
  23kHz~53kHz用于传送(L-R)信号
  59kHz~75kHz则用作辅助通道
  (L-R)信号的载波频率为38kHz
  在19kHz处发送一个单频信号（导频）
  在普通调频广播中，只发送0—15kHz的(L+R)信号。

## Slide 181: 立体声广播信号的解调
接收立体声广播后先进行鉴频，得到频分复用信号
对频分复用信号进行相应的分离，以恢复出左声道信号L和右声道信号R。

## Slide 182: 第5章 模拟调制系统
5.7 小结