## Slide 1: 通信原理

## Slide 2: 第8章 新型数字带通调制技术

## Slide 3: 第8章 新型数字带通调制技术
8.1 正交振幅调制(QAM)
8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控
8.3 正交频分复用

## Slide 4: 第8章 新型数字带通调制技术
8.1 正交振幅调制(QAM)
8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控
8.3 正交频分复用

## Slide 5: 8.1 正交振幅调制(QAM)
回顾：前面的多进制键控中，相位键控（MPSK和MDPSK）为人喜用。
  带宽占用小
  比特信噪比要求低（发射功率小）
但：MPSK中，随M的增大，相邻相位距离减小，则噪声容限随之减少，误码率难以保证
正交振幅调制(QAM)：
  改善M大时的噪声容限问题
  一种振幅和相位联合键控。

## Slide 6: 信号表示式：
这种信号的一个码元可以表示为
式中， k = 整数；Ak和k分别可以取多个离散值。
令 Xk = Akcosk ；Yk = -Aksink
表示式变为
故，sk(t)可以看作是两个正交的振幅键控信号之和。
展开
振幅和相位作为两个独立的参量，同时受到调制
Xk和Yk也是可以取多个离散值的变量。

## Slide 7: 矢量图
在信号表示式中，若k值仅可以取/4和-/4，A k值仅可以取+A和-A
则此QAM信号就成为QPSK信号，如下图所示：
  所以，QPSK信号就是一种最简单的QAM信号。

## Slide 8: 16QAM
有代表性的QAM信号是16进制的，记为16QAM，它的矢量图：
Ak
黑点：
表示每个码元位置
由两个正交矢量合成

## Slide 9: MQAM调制
类似，有64QAM和256QAM等QAM信号：
它们总称为MQAM调制。由于从其矢量图看像是星座，故又称星座调制。
64QAM信号矢量图
256QAM信号矢量图

## Slide 10: 16QAM信号分析
产生方法
  1. 正交调幅法：用两路独立的正交4ASK信号叠加，形成16QAM信号，如下图所示。
AM

## Slide 11: 产生方法2
2. 复合相移法：用两路独立的QPSK信号叠加，形成16QAM信号，如下图所示。
AM
AM
虚线大圆上的4个大点（红色）：第一个QPSK信号矢量的位置。
在这4个点上叠加第二个QPSK矢量：用虚线小圆上的4个小黑点表示。

## Slide 12: 16QAM信号和16PSK信号的性能比较：
按最大振幅( AM )相等，画出两种信号星座图
AM
d2
(a) 16QAM
AM
d1
(b) 16PSK
16PSK信号的相邻矢量端点的欧氏距离：
16QAM信号相邻点欧氏距离
d2和d1的比值就代表这两种体制的噪声容限之比。

## Slide 13: 分析
按上两式计算， d2超过d1约1.57 dB。
但是，这时是在最大功率（振幅）相等的条件下比较的，没有考虑这两种体制的平均功率差别。
  16PSK信号：平均功率（振幅）就等于其最大功率（振幅）。
  16QAM信号：等概率出现条件下，可计算出其最大功率和平均功率之比等于1.8倍，即2.55 dB。
因此，在平均功率相等条件下，16QAM比16PSK信号的噪声容限大4.12 dB 。

## Slide 14: 16QAM方案的改进
QAM的星座形状并不是正方形最好，实际上以边界越接近圆形越好。
下图给出了一种改进的16QAM方案
其中星座各点的振幅分别等于1、3和5。
AM
发现：改进后，其星座中各信号点的最小相位差比较大，因此容许较大的相位抖动。
比较

## Slide 15: QAM应用
QAM特别适用于频带资源有限的场合，如：
  电话信道，带宽限制：300~3400Hz
  可采用QAM调制提高传输数字信号的速率
ITU-T的V.29和V.32建议，均采用16QAM以2.4kB的码元速率传输9.6kb/s的数字信息

## Slide 16: 实例
一种用于调制解调器的传输速率为9600 b/s的16QAM方案，其载频为1650 Hz，滤波器带宽为2400 Hz，滚降系数为10％。
(a) 传输频带
(b) 16QAM星座
1011
1001
1110
1111
1010
1000
1100
1101
0001
0000
0100
0110
0011
0010
0101
0111
A
2400

## Slide 17: 第8章 新型数字带通调制技术
8.1 正交振幅调制(QAM)
8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控
8.3 正交频分复用

## Slide 18: 8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控
最小频移键控（MSK）：2FSK的改进
  是一种包络恒定、相位连续、带宽最小并且严格正交的2FSK信号
波形：

## Slide 19: 第8章 新型数字带通调制技术
8.1 正交振幅调制(QAM)
8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控
8.3 正交频分复用
8.2.1 正交2FSK信号的最小频率间隔
8.2.2 MSK信号的基本原理
8.2.3 MSK信号的产生和解调
8.2.4 MSK信号的功率谱
8.2.5 MSK信号的误码率性能
8.2.6 高斯最小频移键控

## Slide 20: 8.2.1 正交2FSK信号的最小频率间隔
假设：2FSK信号码元的表示式
为了满足正交条件，要求
即
上式积分结果为

## Slide 21: 分析
假设1+0 >> 1 ，上式左端第1和3项近似等于零，则它可以化简为
由于1和0是任意常数，上式为0必须同时要求有
为了同时满足这两个要求，应当令
即要求
当取m = 1时是最小频率间隔，等于1 / Ts 。
=0
=0

## Slide 22
上面讨论中，假设初始相位1和0是任意的，它在接收端无法预知，所以只能采用非相干检波法接收。
对于相干接收，则要求初始相位是确定的，在接收端是预知的，这时可以令1 - 0 = 0 。 于是
因此，仅要求满足
所以，对于相干接收，保证正交的2FSK信号的最小频率间隔等于1 / 2Ts 。
化简为

## Slide 23: 第8章 新型数字带通调制技术
8.1 正交振幅调制(QAM)
8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控
8.3 正交频分复用
8.2.1 正交2FSK信号的最小频率间隔
8.2.2 MSK信号的基本原理
8.2.3 MSK信号的产生和解调
8.2.4 MSK信号的功率谱
8.2.5 MSK信号的误码率性能
8.2.6 高斯最小频移键控

## Slide 24: 8.2.2 MSK信号的基本原理
1. MSK信号的频率间隔
  MSK信号的第k个码元可以表示为
  c － 载波角载频；
  ak =  1（当输入码元为“1”时， ak = + 1 ；
  当输入码元为“0”时， ak = - 1 ）；
  Ts － 码元宽度；
  k － 第k个码元的初始相位，它在一个码元宽度 中是不变的。

## Slide 25: 分析
当输入码元为“1”时， ak = +1 ，此时码元频率为：f1 = fc + 1/(4Ts)；
当输入码元为“0”时， ak = -1 ，此时码元频率为：f0 = fc - 1/(4Ts)。
所以， f1 和f0的差等于1 / (2Ts)。在8.2.1节已经证明，这是2FSK 信号的最小频率间隔。

## Slide 26: 2.MSK码元中波形的周期数
可以改写为
式中
由于MSK信号是一个正交2FSK信号，它应该满足正交条件，即

## Slide 27
上式左端4项应分别等于零，所以将第3项sin(2k) = 0的条件代入第1项
得到要求
即要求
或
上式表示:
  MSK信号每个码元持续时间Ts内包含的波形周期数必须是1 / 4周期的整数倍，即上式可以改写为
  式中，N ― 正整数；m = 0, 1, 2, 3
说明：
Ts是码元周期
fc是载波频率

## Slide 28
此时
由上式可以得知：
  式中， T1 = 1 / f1；T0 = 1 / f0
由此式看出：
无论两个信号频率f1和f0等于何值，这两种码元包含的正弦波数均相差1/2个周期。
如: 当N =1，m = 3时，对于比特“1”和“0”，一个码元持续时间内分别有2个和1.5个正弦波周期。（见下图）
给出了一个码元持续时间Ts内包含的正弦波周期数。

## Slide 29: N =1，m = 3
比特“1”:一个码元持续时间内有2个正弦波周期。
比特“0”:一个码元持续时间内有1.5个正弦波周期。

## Slide 30: 3. MSK信号的相位连续性
信号：
波形（相位）连续的一般条件：前一码元末尾的总相位等于后一码元开始时的总相位。
即要求
由上式可以容易地写出下列递归条件
可以看出：
  第k个码元的相位：不仅和当前的输入有关，而且和前一码元的相位有关。
  即要求MSK信号的前后码元之间存在相关性。
总相位

## Slide 31
在用相干法接收时，可以假设k-1的初始参考值等于0。这时，由上式可知
则信号表达式
式中
k (t)称作第k个码元的附加相位。

## Slide 32
可见：
  在此码元持续时间内它是t的直线方程。
  在一个码元持续时间Ts内，它变化ak/2，即变化/2。
按照相位连续性的要求，在第k-1个码元的末尾，即当t = (k-1)Ts时，其附加相位k-1(kTs)就应该是第k个码元的初始附加相位k(kTs) 。
所以，每经过一个码元持续时间，MSK码元的附加相位就改变/2 :
  若ak =+1，则第k个码元的附加相位增加/2；
  若ak = -1 ，则第k个码元的附加相位减小/2。

## Slide 33: 附加相位k(t)的轨迹图
按照规律，可画出MSK信号附加相位k(t)的轨迹图：
图中曲线所对应的输入数据序列是：
  ak =＋1,＋1,＋1,―1,―1,＋1,＋1,＋1,―1,―1,―1,―1,―1
k(t)
Ts
3Ts
5Ts
9Ts
7Ts
11Ts
0

## Slide 34: 附加相位的全部可能路径图
Ts
3Ts
5Ts
9Ts
7Ts
11Ts
0
k(t)

## Slide 35: 模2运算后的附加相位路径
Ts
3Ts
5Ts
9T
7T
11T
0
k(t)

## Slide 36: 4. MSK信号的正交表示法
下面将证明 可以用频率为fs的两个正交分量表示。
将
用三角公式展开：

## Slide 37
考虑有 ，因为
以及
上式变成
式中

## Slide 38
上式表示：
此信号可以分解为同相（I）和正交（Q）分量两部分。
  I分量：载波为cosct，pk中包含输入码元信息，cos(t/2Ts)是其正弦形加权函数；
  Q分量的载波为sin ct ，qk中包含输入码元信息， sin(t/2Ts)是其正弦形加权函数
MSK信号的正交表示法

## Slide 39: 讨论1
虽然每个码元的持续时间为Ts，似乎pk和qk每Ts秒可以改变一次，但是pk和qk不可能同时改变。
分析
  （1）pk何时改变？
  仅当ak  ak-1，且k为奇数时，pk才可能改变。
  但此时
  pk和ak同时改变时，qk不改变；

## Slide 40: 讨论1 续
（2） qk何时改变？
  只有pk和ak仅有一个改变时，qk改变
  仅当ak  ak-1 ，且k为偶数时，pk不改变，qk才改变。
  换句话说，当k为奇数时，qk不会改变。
  所以两者不能同时改变。
pk和ak都不会改变
当k为奇数时，pk才可能改变
当k为偶数时，qk才会改变

## Slide 41: 讨论2
此外，对于第k个码元，它处于(k-1)Ts < t  kTs范围内，其起点是(k - 1)Ts。
由于k为奇数时pk才可能改变，所以只有在起点为2nTs (n为整数)处，即cos(t/2Ts)的过零点处pk才可能改变。
同理， qk只能在sin (t/2Ts)的过零点改变。
因此，加权函数cos(t/2Ts)和sin (t/2Ts)都是正负符号不同的半个正弦波周期。这样就保证了波形的连续性。

## Slide 42: MSK信号举例
取值表
  设k = 0时为初始状态，输入序列为ak。
  由此例可以看出，pk和qk不可能同时改变符号。
k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
t | (-Ts, 0) | (0, Ts) | (Ts, 2Ts) | (2Ts, 3Ts) | (3Ts, 4Ts) | (4Ts, 5Ts) | (5Ts, 6Ts) | (6Ts, 7Ts) | (7Ts, 8Ts) | (8Ts, 9Ts)
ak | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | ＋1
bk | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1
k | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0
pk | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1
qk | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1
开始

## Slide 43: 波形图
ak
k
(mod 2)
qk
pk

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
qksin(t/2Ts)
pkcos(t/2Ts)
0 Ts 2Ts 3Ts 4Ts 5Ts 6Ts 7Ts 8T
Ts
2Ts
由图可见，MSK信号波形相当于一种特殊的QPSK信号波形
其正交的两路码元也是偏置的
特殊之处主要在于其包络是正弦形，而不是矩形。

## Slide 44: 第8章 新型数字带通调制技术
8.1 正交振幅调制(QAM)
8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控
8.3 正交频分复用
8.2.1 正交2FSK信号的最小频率间隔
8.2.2 MSK信号的基本原理
8.2.3 MSK信号的产生和解调
8.2.4 MSK信号的功率谱
8.2.5 MSK信号的误码率性能
8.2.6 高斯最小频移键控

## Slide 45: 1. MSK信号的产生方法
已知：MSK信号可以用两个正交的分量表示：
  根据上式构成的方框图如下：
差分
编码
串/并
变换
振荡
f=1/4T
振荡
f=fc
移相
/2
移相
/2





cos(t/2Ts)
qk
pk
qksin(t/2Ts)
sin(t/2Ts)
cosct
sinct
ak
bk
带通
滤波
MSK信号
－
pkcos(t/2Ts)cosct
qksin(t/2Ts)sinct
pkcos(t/2Ts)
同相分量
正交分量

## Slide 46: 方框图原理举例说明
输入序列：ak = a1, a2, a3, a4, …
= +1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1
差分编码后： bk = b1, b2, b3, b4, … = +1, -1, -1, +1, -1, -1, -1, +1, +1
串/并变换，分成pk支路和qk支路：
b1, b2, b3, b4, b5, b6, … ＝ p1, q2, p3, q4, p5, q6, …
差分
编码
串/并
变换
振荡
f=1/4T
振荡
f=fc
移相
/2
移相
/2





cos(t/2Ts)
qk
pk
qksin(t/2Ts)
sin(t/2Ts)
cosct
sinct
ak
bk
带通
滤波
MSK信号
－
pkcos(t/2Ts)cosct
qksin(t/2Ts)sinct
pkcos(t/2Ts)

## Slide 47
已知：串/并变换输出的支路码元长度为输入码元长度的两倍
若仍然采用原来的序号k，将支路第k个码元长度仍当作为Ts，则可以写成
这里的pk和qk的长度仍是原来的Ts。换句话说，因为p1 = p2 = b1，所以由p1和p2构成一个长度等于2Ts的取值为b1的码元。
pk和qk再经过两次相乘，就能合成MSK信号了。
串/并变换，分成pk支路和qk支路：
b1, b2, b3, b4, b5, b6, … ＝ p1, q2, p3, q4, p5, q6, …

## Slide 48
同相分量
正交分量
bk是pk和qk的串联
问题： ak和bk之间是差分编码关系吗？？
差分
编码
串/并
变换
振荡
f=1/4T
振荡
f=fc
移相
/2
移相
/2





cos(t/2Ts)
qk
pk
qksin(t/2Ts)
sin(t/2Ts)
cosct
sinct
ak
bk
带通
滤波
MSK信号
－
pkcos(t/2Ts)cosct
qksin(t/2Ts)sinct
pkcos(t/2Ts)

## Slide 49: ak和bk之间是差分编码关系的证明
分析：按差分编码定义，需证明仅当输入为“-1”时，bk变号
而bk由p1, q2, p3, q4, … pk-1, qk, pk+1, qk+2, … 组成
即要证明当输入码元为“-1”时，qk = - pk-1，或pk = -qk-1。
证明：（1）当k为偶数时
由b1, b2, b3, b4, b5, b6, … ＝ p1, q2, p3, q4, p5, q6, … 可知：
k为偶数时，串并变换输出的两路码元分别为：
  qk = bk
  pk = pk-1 = bk-1
此路为当前输出
此路维持前一时刻输出
证明此路满足差分要求

## Slide 50: 证明 : k为偶数时输出满足差分关系
由相位递归条件
和正交表示式
并将pk = pk-1代入
得到
所以，当且仅当ak = -1时，qk = - pk－1，即bk变号。

## Slide 51: (2)当k为奇数时
由 b1, b2, b3, b4, b5, b6, … ＝ p1, q2, p3, q4, p5, q6, …知此时对应右端中码元为pk。
由递归条件
可知此时若ak变号，则k改变，即pk变号，否则pk不变号，故有
将ak = -1代入上式，得到
pk = -qk－1
上面证明了ak和bk之间是差分编码关系。

## Slide 52: 2. MSK信号的解调方法
MSK是2FSK，故进行相干和不相干解调，此外还有延时判决相干解调法的原理
  现在先考察k = 1和k = 2的两个码元。设1(t) = 0，
  则由下图可知，在t ＝ 2T时，k(t)的相位可能为0或
Ts
3Ts
5Ts
9Ts
7Ts
11Ts
0
k(t)

## Slide 53
  在t ＝ 2T时，k(t)的放大画出如下：
k(t)

## Slide 54
在解调时，若用cos(ct + /2)作为相干载波与此信号相乘，则得到
上式中右端第二项的频率为2c。将它用低通滤波器滤除，并省略掉常数(1/2)后，得到输出电压

## Slide 55
按照输入码元ak的取值不同，输出电压v0的轨迹图如下：
因此，若在此2Ts期间对上式积分，则：
  积分结果为正值时，说明第1个接收码元为“＋1”；
  积分结果为负值，则说明第1个接收码元为“－1”。
v0(t)
若输入的一对码元为“－1，+1”或“－1，－1”，则k(t)的值始终为负。
若输入两码元为“＋1, +1”或“＋1, -1”，则k(t)的值在0 < t  2Ts期间始终为正。
按照此法，在Ts < t  3Ts期间积分，就能判断第2个接收码元的值，依此类推。

## Slide 56
用这种方法解调，由于利用了前后两个码元的信息对于前一个码元作判决，故可以提高数据接收的可靠性。
MSK信号延迟解调法方框图
图中两个积分判决器的积分时间长度均为2Ts，但是错开时间Ts。上支路的积分判决器先给出第2i个码元输出，然后下支路给出第(2i+1)个码元输出。
载波提取


积分判决
解调输出
MSK信号
[2iTs, 2(i+1)Ts]
[(2i-1)Ts, (2i+1)Ts]
积分判决


## Slide 57: 第8章 新型数字带通调制技术
8.1 正交振幅调制(QAM)
8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控
8.3 正交频分复用
8.2.1 正交2FSK信号的最小频率间隔
8.2.2 MSK信号的基本原理
8.2.3 MSK信号的产生和解调
8.2.4 MSK信号的功率谱
8.2.5 MSK信号的误码率性能
8.2.6 高斯最小频移键控

## Slide 58: 8.2.4 MSK信号的功率谱
MSK信号的归一化（平均功率＝1 W时）单边功率谱密度Ps(f)的计算结果如下
按照上式画出的曲线在下图中用实线示出。应当注意，图中横坐标是以载频为中心画的，即横坐标代表频率(f – fs) 。

## Slide 59
由此图可见，与QPSK和OQPSK信号相比：MSK信号的功率谱密度更为集中，即其旁瓣下降得更快。故它对于相邻频道的干扰较小。

## Slide 60
计算表明，包含90％信号功率的带宽B近似值如下：
  对于QPSK、OQPSK、MSK： B  1/Ts Hz；
  对于BPSK： B  2/Ts Hz；
而包含99％信号功率的带宽近似值为：
  对于 MSK： B  1.2/Ts Hz
  对于 QPSK及OPQSK： B  6/Ts Hz
  对于 BPSK： B  9/Ts Hz
由此可见，MSK信号的带外功率下降非常快。

## Slide 61: 第8章 新型数字带通调制技术
8.1 正交振幅调制(QAM)
8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控
8.3 正交频分复用
8.2.1 正交2FSK信号的最小频率间隔
8.2.2 MSK信号的基本原理
8.2.3 MSK信号的产生和解调
8.2.4 MSK信号的功率谱
8.2.5 MSK信号的误码率性能
8.2.6 高斯最小频移键控

## Slide 62: 8.2.5 MSK信号的误码率性能
MSK信号是用极性相反的半个正（余）弦波形去调制两个正交的载波。
因此，当用匹配滤波器分别接收每个正交分量时，MSK信号的误比特率性能和2PSK、QPSK及OQPSK等的性能一样。
但是，若把它当作FSK信号用相干解调法在每个码元持续时间Ts内解调，则其性能将比2PSK信号的性能差3dB。

## Slide 63: 第8章 新型数字带通调制技术
8.1 正交振幅调制(QAM)
8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控
8.3 正交频分复用
8.2.1 正交2FSK信号的最小频率间隔
8.2.2 MSK信号的基本原理
8.2.3 MSK信号的产生和解调
8.2.4 MSK信号的功率谱
8.2.5 MSK信号的误码率性能
8.2.6 高斯最小频移键控

## Slide 64: 8.2.6 高斯最小频移键控
在进行MSK调制前将矩形信号脉冲先通过一个高斯型的低通滤波器。这样的体制称为高斯最小频移键控(GMSK)。
此高斯型低通滤波器的频率特性表示式为：
  式中，B － 滤波器的3 dB带宽。
将上式作逆傅里叶变换，得到此滤波器的冲激响应h(t)：
  式中
由于h(t)为高斯特性，故称为高斯型滤波器。

## Slide 65
GMSK信号的功率谱密度很难分析计算，用计算机仿真方法得到的结果也示于图中
仿真时采用的BTs = 0.3，即滤波器的3 dB带宽B等于码元速率的0.3倍。

## Slide 66
GMSK应用：
  在GSM制的蜂窝网中就是采用BTs = 0.3的GMSK调制
  这是为了得到更大的用户容量，因为在那里对带外辐射的要求非常严格。
GMSK体制的缺点：
  是有码间串扰。BTs 值越小，码间串扰越大。

## Slide 67: 第8章 新型数字带通调制技术
8.1 正交振幅调制(QAM)
8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控
8.3 正交频分复用

## Slide 68: 8.3.1 概述
回顾：前述调制，都是采用一个正弦型振荡作为载波，将基带调制到载波上。
若信道不理想，很难保持理想传输特性时，会产生严重的信号失真和码间串扰。如：
  短波无线信道
  低速的数字信道
解决：
  均衡
  采用多载波，将信道分成多个子信道。

## Slide 69: 单载波调制&多载波调制
f
t
t
B
B
Ts
NTs
单载波调制
多载波调制
f
|C(f)|
|C(f)|
f
f
c(t)
t
图8-12 13 多载波调制原理
单载波体制：
码元持续时间Ts短，但占用带宽B大；
由于信道特性|C(f)|不理想，产生码间串扰。

## Slide 70: 单载波调制&多载波调制
f
t
t
B
B
Ts
NTs
单载波调制
多载波调制
f
|C(f)|
|C(f)|
f
f
c(t)
t
图8-12 13 多载波调制原理
多载波体制：
将信道分成许多子信道。
假设有10个子信道，则每个载波的调制码元速率将降低至1/10，每个子信道的带宽也随之减小为1/10
若子信道的带宽足够小，则可以认为信道特性接近理想信道特性，码间串扰可以得到有效的克服

## Slide 71: 正交频分复用(OFDM)
OFDM ：一类多载波并行调制体制
OFDM的特点：
  为了提高频率利用率和增大传输速率，各路子载波的已调信号频谱有部分重叠；
  各路已调信号是严格正交的，以便接收端能完全地分离各路信号；
  每路子载波的调制是多进制调制；
  每路子载波的调制制度可以不同，根据各个子载波处信道特性的优劣不同采用不同的体制。如：2DPSK和256QAM分别用于不同信道。此外，还可以自适应地改变调制体制以适应信道特性的变化。

## Slide 72: 正交频分复用(OFDM)
OFDM的应用：
  广泛应用于非对称数字用户环路（ADSL）、高清电视信号传输（HDTV）、WLAN、WWAN、蜂窝网
OFDM的缺点：
  对信道产生的频率偏移和相位噪声很敏感；
  信号峰值功率和平均功率的比值较大，这将会降低射频功率放大器的效率。

## Slide 73: 8.3.2 OFDM的基本原理
表示式
  设在一个OFDM系统中有N个子信道，每个子信道采用的子载波为
  Bk － 第k路子载波的振幅，它受基带码元的调制
  fk － 第k路子载波的频率
  k － 第k路子载波的初始相位
  则在此系统中的N路子信号之和可以表示为

## Slide 74
改写后， Bk是复数，第k路子信道的复输入数据。
因此，上式右端是一个复函数。但是，物理信号s(t)是实函数。
所以，若希望用上式的形式表示一个实函数，式中的输入复数据Bk应该使上式右端的虚部等于零。
如何做到这一点，将在以后讨论。
改写
复数
实数

## Slide 75: 正交条件
为了使这N路子信道信号在接收时能够完全分离，要求它们满足正交条件。
在码元持续时间Ts内任意两个子载波都正交的条件是：
  上式可以用三角公式改写成

## Slide 76
它的积分结果为
令上式等于0的条件是：
  其中m = 整数和n = 整数；并且k和i可以取任意值。

## Slide 77
由上式解出，要求
  fk = (m + n)/2Ts， fi = (m – n)/2Ts
即要求:
  子载频满足 fk = k/2Ts ，式中 k = 整数；
  且要求子载频间隔f = fk – fi = n/Ts，
故要求的最小子载频间隔为
  fmin = 1/Ts
这就是子载频正交的条件。

## Slide 78: OFDM的频域特性
设在一个子信道中，子载波的频率为fk、码元持续时间为Ts ，则此码元的波形和其频谱密度画出如下图：
f
fk
fk+1/Ts
Ts
t

## Slide 79
在OFDM中，各相邻子载波的频率间隔等于最小容许间隔
故各子载波合成后的频谱密度曲线如下图
fk＋2/Ts
fk＋1/Ts
fk
f
f
由图看，各路子载波的频谱重叠，但实际上在一个码元持续时间内它们正交。故在接收端很容易利用此正交特性将各路子载波分离开。
采用这样密集的子载频，并且在子信道间不需要保护频带间隔，因此能够充分利用频带。这是OFDM的一大优点。

## Slide 80
在子载波受调制后，若采用的是BPSK、QPSK、4QAM、64QAM等类调制制度，则其各路频谱的位置和形状没有改变，仅幅度和相位有变化，故仍保持其正交性，因为k和i可以取任意值而不影响正交性。
各路子载波的调制制度可以不同，按照各个子载波所处频段的信道特性采用不同的调制制度，并且可以随信道特性的变化而改变，具有很大的灵活性。这是OFDM体制的又一个重要优点。

## Slide 81: OFDM体制的频带利用率
设一OFDM系统中共有N路子载波，子信道码元持续时间为Ts，每路子载波均采用M 进制的调制，则它占用的频带宽度等于
频带利用率为单位带宽传输的比特率：
当N很大时，
fk＋1/Ts
fk
f
比特率

## Slide 82
若用单个载波的M 进制码元传输，为得到相同的传输速率，则码元持续时间应缩短为(Ts /N)，而占用带宽等于(2N/Ts)
故单载波时的频带利用率为
结论：
OFDM和单载波体制相比，频带利用率大约增至两倍。

## Slide 83: 8.3.3 OFDM的实现：以MQAM调制为例
复习DFT公式
设一个时间信号s(t)的抽样函数为s(k)，其中k = 0, 1, 2, … , K– 1，则s(k)的离散傅里叶变换(DFT)定义为：
并且S(n)的逆离散傅里叶变换(IDFT)为：

## Slide 84
若信号的抽样函数s(k)是实函数，则其K点DFT的值S(n)一定满足对称性条件：
  式中S*(k)是S(k)的复共轭。
现在，令OFDM信号的k ＝0，则式

## Slide 85: 比较：
结论：左式和IDFT式非常相似。
若暂时不考虑两式常数因子的差异以及求和项数(K和N)的不同，则可以：
  将IDFT中的K个离散值S(n)当作是K路OFDM并行信号的子信道中信号码元取值Bk
  IDFT式的左端就相当上式左端的OFDM信号s(t)。
即：可以用计算IDFT的方法来获得OFDM信号。
下面就来讨论如何具体解决这个计算问题。
IDFT：
OFDM：

## Slide 86: OFDM信号的产生
码元分组：
  先将输入码元序列分成帧，每帧F个码元，即有F比特。
  然后将此F比特分成N组，每组中比特数可不同，如图。


t
t
t
B0
B1
B2
B3
BN-1
F比特
F比特
F比特
帧
t
B0
B1
BN
b0比特
b1比特
b3比特
b2
Tf
………
………
Ts
第i组中包含的比特数为bi

## Slide 87: 码元分组 续


t
t
t
B0
B1
B2
B3
BN-1
F比特
F比特
F比特
帧
t
B0
B1
BN
b0比特
b1比特
b3比特
b2
Tf
………
………
Ts
将每组中的bi个比特看作是一个Mi进制码元Bi，其中bi ＝ log2 Mi
Mi进制码元
经过串/并变换将F个串行码元bi变为N个（路）并行码元Bi。各路并行码元Bi持续时间相同，均为一帧时间Tf = FTs，但是各路码元Bi包含的比特数不同。

## Slide 88: MQAM调制
这样得到的N路并行码元Bi用来对于N个子载波进行不同的MQAM调制。
这时的各个码元Bi可能属于不同的Mi进制，所以它们各自进行不同的MQAM调制。
MQAM调制中一个码元可以用平面上的一个点表示。而平面上的一个点可以用一个矢量或复数表示。下面用复数Bi表示此点。
将Mi进制的码元Bi变成一一对应的复数Bi的过程称为映射过程。

## Slide 89
此映射过程就应当将输入码元“1100”映射为 :
例: 若有一个码元Bi是16进制的，它由二进制的输入码元“1100”构成，则它应进行16QAM调制。
设其星座图如下图所示
1011
1001
1110
1111
1010
1000
1100
1101
0001
0000
0100
0110
0011
0010
0101
0111
A
则此16进制码元调制后的相位应该为45，振幅为A/21/2

## Slide 90: 用IDFT实现OFDM
首先，令OFDM的最低子载波频率等于0，以满足上式右端第一项（即n = 0时）的指数因子等于1。
为了得到所需的已调信号最终频率位置，可以用上变频的方法将所得OFDM信号的频谱向上搬移到指定的高频上。

## Slide 91
其次，我们令K = 2N，使IDFT的项数等于子信道数目N的两倍
并用对称性条件： 由N个并行复数码元序列{Bi}，(其中i = 0, 1, 2, …, N – 1)，生成K＝2N个等效的复数码元序列{Bn}，(其中n = 0, 1, 2, …, 2N – 1)
即令{Bn}中的元素等于：

## Slide 92
将生成的新码元序列{Bn}作为S(n)，代入IDFT，得
k = 0, 1, 2, …, K-1
式中
它相当于OFDM信号s(t)的抽样值。故s(t)可以表示为
子载波频率fk = n/Tf ，(n = 0, 1, 2, … , N - 1)。
离散抽样信号s(k)经过D/A变换后就得到上式的OFDM信号s(t)。

## Slide 93
OFDM调制原理方框图
分帧
分组
串/并
变换
编码
映射
.
.
.
.
.
.
IDFT
.
.
.
并/串
变换
D/A
变换
上
变
频
OFDM
信号
二进制
输入信号

## Slide 94: 第8章 新型数字带通调制技术
8.4小结