## Slide 1: 通信原理

## Slide 2: 第9章模拟信号的数字传输

## Slide 3: 第9章模拟信号的数字传输
9.1 引言
9.2 模拟信号的抽样
9.3 模拟脉冲调制
9.4 抽样信号的量化
9.5脉冲编码调制
9.6 差分脉冲编码调制（DPCM）
9.7 增量调制
9.8 时分复用和复接

## Slide 4: 9.1 引言
  数字化3步骤：抽样、量化和编码
抽样信号
抽样信号
量化信号
t
011
011
011
100
100
100
100
编码信号

## Slide 5: 第9章模拟信号的数字传输
9.1 引言
9.2 模拟信号的抽样
9.3 模拟脉冲调制
9.4 抽样信号的量化
9.5脉冲编码调制
9.6 差分脉冲编码调制（DPCM）
9.7 增量调制
9.8 时分复用和复接
低通模拟信号的抽样定理
带通模拟信号的抽样定理

## Slide 6: 9.2.1 低通模拟信号的抽样定理
抽样定理：
  设一个连续模拟信号m(t)中的最高频率 < fH，则以间隔时间为T  1/2fH的周期性冲激脉冲对它抽样时，m(t)将被这些抽样值所完全确定。
【证】：
  设有一个最高频率小于fH的信号m(t) 。将这个信号和周期性单位冲激脉冲T(t)相乘，其重复周期为T，重复频率为fs = 1/T。
  乘积就是抽样信号，它是一系列间隔为T 秒的强度不等的冲激脉冲。这些冲激脉冲的强度等于相应时刻上信号的抽样值。
  用ms(t) = m(kT)表示此抽样信号序列。故有

## Slide 7
用波形图示出如下：
(a)
m(t)
(e)
ms(t)
(c)
T(t)
0
-3T
-2T
-T
T
2T
3T

## Slide 8: 频域分析
M(f)、(f)、Ms(f)分别表示m(t)、T(t)和ms(t)频谱。m(t)T(t)的傅里叶变换等于M(f)和(f)的卷积。有：
而(f)是周期性单位冲激脉冲的频谱，它等于：
式中，
将上式代入Ms(f)的卷积式，得到

## Slide 9
上式中的卷积，可以利用卷积公式：
进行计算，得到
表明：
  M(f - nfs)是信号频谱M(f)在频率轴上平移nfs的结果
  抽样信号的频谱Ms(f)是无数间隔频率为fs的原信号频谱M(f)相叠加而成。

## Slide 10
  用频谱图示出如下：
f
fs
1/T
2/T
0
-1/T
-2/T
 (f)
f
-fH
fH
0
fs
|Ms(f)|
-fH
fH
f
|M(f)|

## Slide 11
因为已经假设信号m(t)的最高频率小于fH，所以若频率间隔fs  2fH，则Ms(f)中包含的每个原信号频谱M(f)之间互不重叠，如上图所示。
这样就能从Ms(f)中用低通滤波器分离出信号m(t)的频谱M(f) ，也就是能从抽样信号中恢复原信号。
这里，恢复原信号的条件是：
即：抽样频率fs应不小于fH的两倍。
这一最低抽样速率2fH称为奈奎斯特速率。与此相应的最小抽样时间间隔称为奈奎斯特间隔。

## Slide 12: 恢复原信号的方法
当fs  2fH时，用一个截止频率为fH的理想低通滤波器就能够从抽样信号中分离出原信号。
从时域中看，当用抽样脉冲序列冲激此理想低通滤波器时，滤波器的输出就是一系列冲激响应之和，如下图所示。这些冲激响应之和就构成了原信号。
t

## Slide 13
理想滤波器是不能实现的。
实用滤波器的截止边缘不可能做到如此陡峭。所以，实用的抽样频率fs必须比2fH大一些。
例如，典型电话信号的最高频率通常限制在3400 Hz，而抽样频率通常采用8000 Hz。

## Slide 14: 9.2.2 带通模拟信号的抽样定理
设带通模拟信号的频带限制在fL和fH之间，如图所示。
fH
f
0
fL
-fL
-fH
频谱最低频率大于fL
最高频率小于fH
信号带宽B = fH －fL。
n － 商(fH / B)的整数部分，n =1，2，…；
k － 商(fH / B)的小数部分，0 < k < 1。
可证，此带通模拟信号所需最小抽样频率fs为

## Slide 15
按照上式画出的fs和fL关系曲线示于下图：
B
2B
3B
4B
3B
B
2B
4B
5B
6B
fL
0
fs
当0  fL < B时：
由于原信号频谱的最低频率fL和最高频率fH之差永远等于信号带宽B ，有B  fH < 2B。
此时n = 1，而上式变成了fs = 2B(1 + k)。当k从0变到1时，fs从2B变到4B，即图中左边第一段曲线。

## Slide 16
当fL＝B时，fH＝2B，这时n = 2。故当k＝0时，上式变成了fs = 2B，即fs从4B跳回2B。
当B  fL < 2B时，有2B  fH < 3B。这时，n = 2，上式变成了fs = 2B(1 + k/2)，故若k从0变到1，则fs从2B变到3B，即图中左边第二段曲线。
当fL＝2B时，fH＝3B，这时n = 3。当k＝0时，上式又变成了fs = 2B，即fs从3B又跳回2B 。依此类推。
B
2B
3B
4B
3B
B
2B
4B
5B
6B
fL
0
fs

## Slide 17
由上图可见，
  当fL = 0时，fs ＝2B，就是低通模拟信号的抽样情况；
  当fL很大时，fs趋近于2B。fL很大意味着这个信号是一个窄带信号。
B
2B
3B
4B
3B
B
2B
4B
5B
6B
fL
0
fs

## Slide 18
许多无线电信号，例如在无线电接收机的高频和中频系统中的信号，都是这种窄带信号。
所以对于这种信号抽样，无论fH是否为B的整数倍，在理论上，都可以近似地将fs取为略大于2B。
图中的曲线表示要求的最小抽样频率fs ，但是这并不意味着用任何大于该值的频率抽样都能保证频谱不混叠。

## Slide 19: 第9章模拟信号的数字传输
9.1 引言
9.2 模拟信号的抽样
9.3 模拟脉冲调制
9.4 抽样信号的量化
9.5脉冲编码调制
9.6 差分脉冲编码调制（DPCM）
9.7 增量调制
9.8 时分复用和复接

## Slide 20: 模拟脉冲调制的种类
周期性脉冲序列有4个参量：脉冲重复周期、脉冲振幅、脉冲宽度和脉冲相位（位置）。
其中脉冲重复周期（抽样周期）一般由抽样定理决定，故只有其他3个参量可以受调制。
3种脉冲调制：
  脉冲振幅调制(PAM)
  脉冲宽度调制(PDM)
  脉冲位置调制(PPM)
仍然是模拟调制，因为其代表信息的参量仍然是可以连续变化的。

## Slide 21: 模拟脉冲调制波形
（a）模拟基带信号 (b) PAM信号
(c) PDM信号 (d) PPM信号

## Slide 22: PAM调制
PAM调制信号的频谱
  设：基带模拟信号的波形为m(t)，其频谱为M(f)；用这个信号对一个脉冲载波s(t)调幅，s(t)的周期为T，其频谱为S(f)；脉冲宽度为，幅度为A；并设抽样信号ms(t)是m(t)和s(t)的乘积。
  则抽样信号ms(t)的频谱就是两者频谱的卷积：
  式中 sinc(nfH) = sin(nfH) / (nfH)

## Slide 23: PAM调制过程的波形和频谱图
t
A
t
(e)
(c)
0
T
2T
3T
-T
-2T
-3T
(a)
m(t)
s(t)
ms(t)
fH
-fH
f
M(f)
(b)
0
1/T
0
-1/T
fs
|S(f)|
(d)
f
(f)
fs
-fH
f
由图看出，若s(t)的周期T  (1/2fH)，或重复频率fs  2fH，则用截止频率为fH的低通滤波器可以分离出原模拟信号

## Slide 24: 自然抽样和平顶抽样
在上述PAM调制中，得到的已调信号ms(t)的脉冲顶部和原模拟信号波形相同。这种PAM常称为自然抽样。
平顶抽样: 在实际应用中，则常用“抽样保持电路”产生PAM信号。电路的原理方框图：
H(f)
m(t)
T(t)
mH(t)
ms(t)
Ms(f )
MH(f)
保持电路
t
平顶抽样输出波形

## Slide 25: 平顶抽样输出频谱
设保持电路的传输函数为H(f)，则其输出信号的频谱MH(f)为：
  上式中的Ms(f)用
  代入，得到
比较: 和式中的每一项都被H(f)加权。
因此，不能用低通滤波器恢复（解调）原始模拟信号了。
但从原理上看，若在低通滤波器之前加一个传输函数为1/H(f)的修正滤波器，就能无失真地恢复原模拟信号了。

## Slide 26: 第9章模拟信号的数字传输
9.1 引言
9.2 模拟信号的抽样
9.3 模拟脉冲调制
9.4 抽样信号的量化
9.5脉冲编码调制
9.6 差分脉冲编码调制（DPCM）
9.7 增量调制
9.8 时分复用和复接

## Slide 27: 9.4.1 量化原理
设模拟信号的抽样值为m(kT)，其中T是抽样周期，k是整数。此抽样值仍然是一个取值连续的变量。
若仅用N个不同的二进制数字码元来代表此抽样值的大小，则N个不同的二进制码元只能代表M = 2N个不同的抽样值。
因此，必须将抽样值的范围划分成M个区间，每个区间用一个电平表示。这样，共有M个离散电平，它们称为量化电平。
用M个量化电平表示连续抽样值的方法称为量化。

## Slide 28: 量化过程图
m1
m2
m4
m3
m5
q5
q4
q3
q2
q1
T
2T
3T
4T
5T
6T
7T
t
量化误差
信号实际值
信号量化值
m(t)






m(6T)
mq(6T)
q6
 － 信号实际值
－ 信号量化值
q1, q2,…,qi, …, q6是量化后信号的6个可能输出电平
m1, m2, …,mi, …, m5为量化区间的端点。

## Slide 29: 量化过程图
M个抽样值区间是等间隔划分的，称为均匀量化。
M个抽样值区间也可以不均匀划分，称为非均匀量化。
m1
m2
m4
m3
m5
q5
q4
q3
q2
q1
T
2T
3T
4T
5T
6T
7T
t
量化误差
信号实际值
信号量化值
m(t)






m(6T)
mq(6T)
q6
 － 信号实际值
－ 信号量化值

## Slide 30: 量化一般公式
设： m(kT)表示模拟信号抽样值，mq(kT)表示量化后的量化信号值，q1, q2,…,qi, …, q6是量化后信号的6个可能输出电平，m1, m2, …,mi, …, m5为量化区间的端点。
则可以写出一般公式：
按照上式作变换，就把模拟抽样信号m(kT)变换成了量化后的离散抽样信号，即量化信号。

## Slide 31: 量化器
在原理上，量化过程可以认为是在一个量化器中完成的。
量化器的输入信号为m(kT)，输出信号为mq(kT) ，如下图所示。
在实际中，量化过程常是和后续的编码过程结合在一起完成的，不一定存在独立的量化器。
量化器
m(kT)
mq(kT)

## Slide 32: 9.4.2 均匀量化
均匀量化的表示式
  设模拟抽样信号的取值范围在a和b之间，量化电平数为M，则在均匀量化时的量化间隔为
  且量化区间的端点为
  若量化输出电平qi取为量化间隔的中点，则
  显然，量化输出电平和量化前信号的抽样值一般不同，即量化输出电平有误差。
  这个误差常称为量化噪声，并用信号功率与量化噪声之比衡量其对信号影响的大小。
i = 0, 1, …, M

## Slide 33: 均匀量化的平均信号量噪比
均匀量化时，量化噪声功率的平均值Nq下式表示
  式中，mk为模拟信号的抽样值，即m(kT)；
  mq为量化信号值，即mq(kT)；
  f(mk)为信号抽样值mk的概率密度；
  M为量化电平数；

## Slide 34
信号mk的平均功率可以表示为
若已知信号mk的功率密度函数，则由上两式可以计算出平均信号量噪比。

## Slide 35: 例9.1
设一个均匀量化器的量化电平数为M，其输入信号抽样值在区间[-a, a]内具有均匀的概率密度。试求该量化器的平均信号量噪比。
解:
因为 , 所以有
均匀分布
代入量化间隔端点和电平值

## Slide 36
由于信号具均匀的概率密度，故信号功率等于
所以，平均信号量噪比为
或写成
由上式可以看出，量化器的平均输出信号量噪比随量化电平数M的增大而提高。
dB

## Slide 37: 9.4.3 非均匀量化
问题存在：
  在实际应用中，对于给定的量化器，量化电平数M和量化间隔v都是确定的，量化噪声Nq也是确定的。
  但是，信号的强度可能随时间变化（例如，语音信号）。当信号小时，信号量噪比也小。
  所以，这种均匀量化器对于小输入信号很不利。
为了克服这个缺点，改善小信号时的信号量噪比，在实际应用中常采用非均匀量化：量化间隔随信号抽样值的不同而变化：
  信号抽样值小时，量化间隔v也小
  信号抽样值大时，量化间隔v也变大。

## Slide 38: 非均匀量化原理
实际中，非均匀量化的实现方法通常是在进行量化之前，先将信号抽样值压缩，再进行均匀量化。
  非均匀量化＝信号抽样值压缩＋均匀量化
这里的压缩：是用一个非线性电路将输入电压x变换成输出电压y：y = f(x)
图中纵坐标y 是均匀刻度的，横坐标x 是非均匀刻度的。
所以输入电压x越小，量化间隔也就越小。也就是说，小信号的量化误差也小。

## Slide 39: 非均匀量化的数学分析
当量化区间划分很多时，在每一量化区间内压缩特性曲线可以近似看作为一段直线。因此，这段直线的斜率可以写为：
所以有
设压缩器的输入和输出电压限制在0和1之间，即作归一化，且纵坐标y 在0和1之间均匀划分成N个量化区间，则量化区间隔应等于
代入上式，得到

## Slide 40
为了对不同的信号强度保持信号量噪比恒定，当输入电压x减小时，应当使量化间隔x 按比例地减小，即要求： x  x
上式可写成
式中，k － 比例常数。
上式是一个线性微分方程，其解为：

## Slide 41
为了求出常数c，将边界条件 (当x = 1时，y = 1)，代入上式，得到 k + c =0，求出 c = -k
将c 的值代入上式，得到
即要求y ＝f(x)具有如下形式：
由上式看出，为了对不同的信号强度保持信号量噪比恒定，在理论上要求压缩特性具有对数特性。
但该式不符合因果律，不能物理实现，因为当输入x ＝0时，输出y ＝- ，其曲线和上图中的曲线不同。
所以，在实用中这个理想压缩特性的具体形式，按照不同情况，还要作适当修正，使当x＝0时，y＝0。

## Slide 42
关于电话信号的压缩特性，国际电信联盟(ITU)制定了两种建议，即A压缩律和压缩律，以及相应的近似算法 － 13折线法和15折线法。
我国大陆、欧洲各国以及国际间互连时采用A律及相应的13折线法
北美、日本和韩国等少数国家和地区采用律及15折线法。
下面将分别讨论这两种压缩律及其近似实现方法。

## Slide 43: A压缩律
A压缩律：
A 律是从前式修正而来的。它由两个表示式组成:
  第一个表示式中的y和x成正比，是一条直线方程；
  第二个表示式中的y和x是对数关系，类似理论上为保持信号量噪比恒定所需的理想特性的关系。
x : 压缩器归一化输入电压；
y : 压缩器归一化输出电压；
A : 常数，决定压缩程度。

## Slide 44: A律的导出
由式 画出的曲线。
y1
A律是物理可实现的。其中的常数A不同，则压缩曲线的形状不同，这将特别影响小电压时的信号量噪比的大小。
在实用中，选择A等于87.6。
为使此曲线通过原点，修正办法是过原点对曲线作切线ob，用直线段ob代替原曲线段，就得到A律。
此切点b的坐标(x1, y1)为
或 （1/A, Ax1/(1+lnA)）

## Slide 45: 13折线压缩特性 － A律的近似
13折线特性就是近似于A律的特性。在下图中示出了这种特性曲线：
横坐标x在0至1区间中分为不均匀的8段：
1/2至1间的线段称为第8段；1/4至1/2间的线段称为第7段；1/8至1/4间的线段称为第6段；依此类推，直到0至1/128间的线段称为第1段。
图中纵坐标y 则均匀地划分作8段。
将与这8段相应的座标点(x, y)相连，就得到了一条折线

## Slide 46
由图可见，除第1和2段外，其他各段折线的斜率都不相同。
在下表中列出了这些斜率：
折线段号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
斜 率 | 16 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4

## Slide 47
因语音信号为交流信号，故上述压缩特性只是实用压缩特性的一半。第3象限还有原点奇对称的另一半，如图示：
图中，第1象限的第1、第2段斜率相同，构成一条直线。
同样，第3象限的第1和第2段斜率也相同，并和第1象限中的斜率相同。所以，这4段折线构成一条直线。
因此，共有13段折线，故称13折线压缩特性。

## Slide 48: 13折线特性和A律特性之间的误差
方便起见，仅在折线各转折点和端点比较两条曲线座标。
13折线：各点纵坐标y值已知，即分别为0, 1/8, 2/8, 3/8, …, 1。
A律压缩曲线：A=87.6时，切点横坐标x1等于：
代入y1的表示式：
这表明，A律曲线的直线段在座标原点和此切点之间，即(0, 0)和(0.0114, 0.183)之间。
所以，此直线的方程为：

## Slide 49: 13折线特性和A律特性之间的误差
方便起见，仅在折线各转折点和端点比较两条曲线座标。
13折线：各点纵坐标y值已知，为0, 1/8, 2/8, 3/8, …, 1。
A律压缩曲线：分直线段和曲线两段，比较时要区分在哪一段。
A=87.6时，切点横坐标x1等于：
代入y1的表示式：
A律直线段在原点和此切点间，即(0, 0)和(0.0114, 0.183)间。此直线的方程为：

## Slide 50
开始对比：
13折线的第1个转折点，纵坐标y = 1/8 = 0.125，小于y1 ，故此点位于A律的直线段，按上式求出相应x值为1/128。
其他转折点，因y > 0.183时，应按A律对数曲线段的公式计算x值。此时，可推出x的表示式：
按上式可求出在此曲线段中对应各转折点纵坐标y的横坐标值。

## Slide 51
当用A = 87.6代入上式时，计算结果见下表
可看出，13折线法和A = 87.6的A律压缩法十分接近。
i | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0
y =1-i/8 | 0 |  | 1/8 |  | 2/8 |  | 3/8 |  | 4/8 |  | 5/8 |  | 6/8 |  | 7/8 |  | 1
A律的 x值 | 0 |  | 1/128 |  | 1/60.6 |  | 1/30.6 |  | 1/15.4 |  | 1/7.79 |  | 1/3.93 |  | 1/1.98 |  | 1
13折线法的 x=1/2i | 0 |  | 1/128 |  | 1/64 |  | 1/32 |  | 1/16 |  | 1/8 |  | 1/4 |  | 1/2 |  | 1
折线段号 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 
折线斜率 |  | 16 |  | 16 |  | 8 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1/2 |  | 1/4 | 
直线段
曲线段

## Slide 52: 压缩律和15折线压缩特性
在A律中，选用A等于87.6有两个目的：
  1）使曲线在原点附近的斜率等于16，使16段折线简化成仅有13段；
  2）使在13折线的转折点上A律曲线的横坐标x值接近1/2i (i = 0, 1, 2, …, 7)，如上表所示。
若仅为满足第二目的，则可选用更恰当A值。
目的条件为：满足x = 1/2i时，y = 1 – i/8，
将条件代入式
得：

## Slide 53
将A代入，得：
但按上式，当x = 0时，y   ；当y = 0时，x = 1/28。
而要求是：当x = 0时，y = 0，以及当x = 1时，y = 1。
为此，同样需作修正。律中，修正后表示式如下：
可以看出，它满足当x = 0时，y = 0；当x = 1时，y = 1。
但是，在其他点上自然存在一些误差。不过，只在小电压(x < 1/128)时，才有稍大误差。
满足第二目的

## Slide 54
通常用参数表示式中常数255 。上式变成：
这就是美国等地采用的压缩律的特性。
由于律同样不易用电子线路准确实现，所以目前实用中是采用特性近似的15折线代替律。
和A律一样，把纵坐标y从0到1之间划分为8等份。对应各转折点的横坐标x值可按照下式计算：

## Slide 55
  计算结果列于下表中。
转折点用直线相连，构成8段折线。列出各段的斜率。
此时，其第1段和第2段斜率不同，不能合并为一条直线，故考虑到信号的正负电压时，仅正电压第1段和负电压第1段的斜率相同，可连成一条直线。
所以，得到的是15段折线，称为15折线压缩特性。
i | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
y = i/8 | 0 | 1/8 |  | 2/8 |  | 3/8 |  | 4/8 |  | 5/8 |  | 6/8 |  | 7/8 |  | 1
x=(2i - 1) / 255 | 0 | 1/255 |  | 3/255 |  | 7/255 |  | 15/255 |  | 31/255 |  | 63/255 |  | 127/255 |  | 1
斜率  255 | 1/8 |  | 1/16 |  | 1/32 |  | 1/64 |  | 1/128 |  | 1/256 |  | 1/512 |  | 1/1024 | 
段号 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 

## Slide 56: 15折线的图形

## Slide 57: 13折线特性 Vs 15折线特性
比较第一段斜率：15折线特性第一段的斜率（255/8）大约是13折线特性第一段斜率（16）的两倍。
所以，15折线特性给出的小信号的信号量噪比约是13折线特性的两倍。
但对大信号而言，15折线特性给出的信号量噪比要比13折线特性时稍差。
原因：可从对数压缩式看出，A律中A值等于87.6；律中，相当A值等于94.18。A值越大，在大电压段曲线的斜率越小，即信号量噪比越差。
恢复原信号大小的扩张原理，完全和压缩的过程相反。

## Slide 58: 均匀量化 Vs 均匀量化
比较条件：
  取13折线法中的（第一和第二段）最小量化间隔作为均匀量化时的量化间隔
  即在保证小信号的量噪比情况下，改用均匀量化。
均匀量化：对应13折线法中第1至8段，包含的均匀量化间隔数分别为16、16、32、64、128、256、512、1024，共2048个均匀量化间隔
非均匀量化：只有128个量化间隔。
因此，在保证小信号的量化间隔相等的条件下，均匀量化需要11比特编码，而非均匀量化只要7比特就够了。

## Slide 59: 第9章模拟信号的数字传输
9.1 引言
9.2 模拟信号的抽样
9.3 模拟脉冲调制
9.4 抽样信号的量化
9.5 脉冲编码调制（PCM）
9.6 差分脉冲编码调制（DPCM）
9.7 增量调制
9.8 时分复用和复接

## Slide 60: 9.5.1脉冲编码调制（PCM）的基本原理
把从模拟信号抽样、量化，直到变换成为二进制符号的基本过程，称为脉冲编码调制，简称脉码调制。
PCM是将模拟信号变换成二进制信号的常用方法。

## Slide 61: 例
模拟信号的抽样值为3.15，3.96，5.00，6.38，6.80和6.42。
按“四舍五入”的原则量化为整数，则量化后变为3，4，5，6，7和6。
按二进制数编码后，就变成二进制符号：011、100、101、110、111和110。
抽样值 | 3.15 | 3.96 | 5.00 | 6.38 | 6.80 | 6.42
量化值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6
编码后 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 | 110
3
4
5
6
7
6
011 100 101 110 111 110
6.80
3.15
3.96
5.00
6.38
6.42

## Slide 62: PCM系统的原理方框图
(b) 译码器
模拟信号
输 出
PCM信号
输 入
解 码
低通
滤波
(a) 编码器
模拟信号
输 入
PCM信号
输 出
抽样保持
量 化
编 码
冲激脉冲
二进制码组
实际中，这是不能分离的编码电路
可有不同方案实现

## Slide 63: 逐次比较法编码
方框图：
图中为一个3位编码器。
其输入信号抽样脉冲值在0和7.5之间。
将输入模拟抽样脉冲编成3位二进制编码c1 c2 c3。
比较器
保持电路
恒流源
记忆电路
Is > Iw , ci =1
Is < Iw , ci = 0
c1, c2, c3
Is
Iw
输入信号
抽样脉冲

## Slide 64: 逐次比较法编码原理
比较器
保持电路
恒流源
记忆电路
Is > Iw , ci =1
Is < Iw , ci = 0
c1, c2, c3
Is
Iw
输入信号
抽样脉冲
因为表示量化值的二进制码有3位，即c1c2c3 。它们能够表示8个十进制数，从0至7，如表所示。
抽样脉冲电流Is
权值电流Iw
在电路中预先产生
权值电流Iw个数决定于编码的位数，现在共有3个不同的Iw值
每比较一次，得出1位二进制码。
量化值 | c1 | c2 | c3
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1

## Slide 65: 编码过程
按“四舍五入”原则，对 -0.5至+7.5间的输入抽样值进行编码：
第一次比较：用于判定c1值的权值电流Iw=3.5，
  即若抽样值Is < 3.5，则比较器输出c1 = 0；
  若Is > 3.5，则比较器输出c1 = 1。
  c1除输出外，还送入记忆电路暂存。
第二次比较时，需要根据暂存的c1值，决定第二个权值电流值Iw 。
  若c1 = 0，则第二个权值电流值Iw = 1.5；
  若c1 = 1，则Iw = 5.5。

## Slide 66
第二次比较按照此规则进行：
  若Is < Iw，则c2 = 0；
  若Is > Iw，则c2 = 1。
  此c2值除输出外，也送入记忆电路。
第三次比较时，所用的权值电流值须根据c1 和c2的值决定。
  例如，若c1 c2 = 0 0，则Iw = 0.5；
  若c1 c2 = 1 0，则Iw = 4.5 ；
  依此类推。

## Slide 67: 9.5.2 自然二进制码和折叠二进制码
在上表中给出的是自然二进制码。电话信号还常用另外一种编码 － 折叠二进制码。现以4位码为例，列于下表中：
量化值序号 | 量化电压极性 | 自然二进制码 | 折叠二进制码
15 14 13 12 11 10 9 8 | 正极性 | 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000 | 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000
7 6 5 4 3 2 1 0 | 负极性 | 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111

## Slide 68: 折叠码的优点
因为电话信号是交流信号，故在表中将16个双极性量化值分成两部分。
  第0至第7个量化值对应于负极性电压；
  第8至第15个量化值对应于正极性电压。
对于自然二进制码，这两部分之间没有什么对应联系。
但对于折叠二进制码，除最高位符号相反，上下两部分呈现映像关系，或称折叠关系：这种码用最高位表示电压极性正负，其他位表示电压的绝对值。
即在用最高位表示极性后，双极性电压可用单极性编码方法处理，从而使编码电路和编码过程大为简化。

## Slide 69
折叠码的另一个优点是误码对于小电压的影响较小。
例1，码组1000，发生1个符号错误，变成0000。
  若它为自然码，则它所代表的电压值将从8变成0，误差为8；
  若它为折叠码，则它将从8变成7，误差为1。
例2，码组1111，错成0111
  自然码：将从15变成7，误差仍为8；
  折叠码：将从15错成为0，误差增大为15。
这表明，折叠码对于小信号有利。而语音信号小电压出现概率较大，故折叠码有利于减小语音信号的平均量化噪声。
在语音通信中，通常采用8位的PCM编码就能够保证满意的通信质量。

## Slide 70: 码位排列方法
在13折线法中采用的折叠码有8位。
1. 其中第一位c1表示量化值的极性正负。
2. 后7位用于表示量化值的绝对值，分为段落码和段内码两部分 。
  第2至4位(c2 c3 c4)是段落码，共计3位，可以表示8种斜率的段落；
  其他4位(c5 ~ c8)为段内码，可表示每一段落内的16种量化电平。段内码代表的16个量化电平是均匀划分的。
所以，这7位码总共能表示27 ＝ 128种量化值。在下面的表中给出了段落码和段内码的编码规则。

## Slide 71: 段落码编码规则
段落序号 | 段落码 c2 c3 c4 | 段落范围 （量化单位）
8 | 1 1 1 | 1024~2048
7 | 1 1 0 | 512~1024
6 | 1 0 1 | 256~512
5 | 1 0 0 | 128~256
4 | 0 1 1 | 64~128
3 | 0 1 0 | 32~64
2 | 0 0 1 | 16~32
1 | 0 0 0 | 0~16

## Slide 72: 段内码编码规则
量化间隔 | 段内码 c5 c6 c7 c8
15 | 1 1 1 1
14 | 1 1 1 0
14 | 1 1 0 1
12 | 1 1 0 0
11 | 1 0 1 1
10 | 1 0 1 0
9 | 1 0 0 1
8 | 1 0 0 0
7 | 0 1 1 1
6 | 0 1 1 0
5 | 0 1 0 1
4 | 0 1 0 0
3 | 0 0 1 1
2 | 0 0 1 0
1 | 0 0 0 1
0 | 0 0 0 0

## Slide 73: 说明
上述编码，虽然段内码是按均匀量化间隔编码，但各段落斜率不等，长度不等，故不同段落的量化间隔不同。
  第1和2段最短，斜率最大，横坐标x的归一化动态范围只1/128。将其等分为16小段，每一小段的动态范围只有(1/128)  (1/16) = 1/2048。这就是最小量化间隔,后面将此间隔(1/2048)称为1个量化单位。
  第8段最长，x动态范围为1/2。16等分后，每段长1/32。
若采用均匀量化，且希望对小电压保持同样的动态范围1/2048，则需用11位码组才行。现在采用非均匀量化，只需要7位就够了。
典型电话信号的抽样频率是8000 Hz。故在采用这类非均匀量化编码器时，典型的数字电话传输比特率为64 kb/s。

## Slide 74: 9.5.3 电话信号的编译码器
编码器原理方框图
上图为用于电话信号编码的13折线折叠码的量化编码器原理方框图。此编码器给出8位编码c1至c8。
c1为极性码，其他位表示抽样的绝对值。

## Slide 75: 比较此方框图和前面的原理方框图
主要区别有两处：
  输入信号抽样值经过一个整流器，它将双极性值变成单极性值，并给出极性码c1 。
  在记忆电路后接一个7/11变换电路。其功能是将7位的非均匀量化码变换成11位的均匀量化码，以便于恒流源能够按照图的原理产生权值电流。

## Slide 76: 例
设输入电话信号抽样值归一化动态范围在-1至+1间，将此范围划分为4096个量化单位，即1/2048作为1个量化单位。当输入抽样值为+1270个量化单位时，试用逐次比较法编码将其按照13折线A律特性编码。
解：设编出的8位码组用c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8表示，则：
1) 确定极性码c1：因输入+1270为正极性，所以c1 = 1。
2) 确定段落码c2 c3 c4：由段落码规则表可见，c2值决定于信号抽样值大于还是小于128，即此时的权值电流Iw＝128。现在输入抽样值等于1270，故c2＝1。
在确定c2＝1后，c3决定于信号抽样值大于还是小于512，即此时的权值电流Iw＝512。因此判定c3＝1。

## Slide 77
  同理，在c2 c3＝11的条件下，决定c4的权值电流Iw＝1024。和抽样值1270比较后，得到c4＝1。
  这样，就求出了c2 c3 c4＝111 ，可知抽样值位于第8段落内。
3) 确定段内码c5 c6 c7 c8：段内码是按量化间隔均匀编码的，每一段落均被均匀地划分为16个量化间隔。但是，因为各个段落的斜率和长度不等，故不同段落的量化间隔是不同的。对于第8段落，其量化间隔示于下图中。

## Slide 78
对于第8段落，其量化间隔示于下图中。
由编码规则，决定c5等于“1”还“0”的权值电流值在量化间隔7和8间，即Iw = 1536。抽样值Is = 1270，所以c5=0。
同理，决定c6值的权值电流值在间隔3和4间，故Iw = 1280，因此仍有Is < Iw，所以c6＝0。
继续，决定c7值的Iw = 1152，现在Is > Iw，所以c7=1。
最后，决定c8值的Iw = 1216，仍有Is > Iw，所以c8=1 。
抽样值
1270
1024
1536
2048
1152
1280
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1216

## Slide 79
这样编码得到的8位码组为c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 ＝11110011，它表示的量化值应该在第8段落的第3间隔中间，即等于(1280-1216)/2 = 1248（量化单位）。
将此量化值和信号抽样值相比，得知量化误差等于1270 – 1248 = 22（量化单位）。
顺便指出，除极性码外，若用自然二进制码表示此折叠二进制码所代表的量化值（1248），则需要11位二进制数（10011100000）。

## Slide 80: 逐次比较法译码原理
编码器虚线方框内是本地译码器，接收端译码器的核心部分原理和本地译码器原理一样。
本地译码器的记忆电路得到输入c7值后，使恒流源产生为下次比较所需要的权值电流Iw。
编码器输出c8值后，本抽样值编码完成，比较器等待下一抽样值到达，暂不需要恒流源产生新的权值电流。

## Slide 81
接收端的译码器中，仍保留本地译码器部分。
  记忆电路接收发送来的码组。当记忆电路接收到码组的最后一位c8后，使恒流源再产生一个权值电流，它等于最后一个间隔的中间值。在上例中，此中间值等于1248。
  编码器中的比较器只是比较抽样的绝对值，本地译码器也只是产生正值权值电流，所以在接收端的译码器中，最后一步要根据接收码组的第一位c1值控制输出电流的正负极性。
接收端译码器的基本原理方框图。
c2 ~ c8
记忆电路
7/11变换
恒流源
极性控制
c1
译码输出

## Slide 82: 9.5.4 PCM系统中噪声的影响
PCM的噪声两种：量化噪声和加性噪声。下面将先分别讨论，再给出考虑两者后的总信噪比。
加性噪声的影响
  假设1： 仅考虑在码组中有一位错码情况（因同一码组中出现两个以上错码的概率非常小，可忽略）。
  如: 误码率为Pe = 10-4，一个8位码组中出现1位错码的概率: P1 = 8Pe ＝8  10-4；而出现2位错码的概率为:
   所以P2 << P1 。
  假设2：仅讨论白色高斯加性噪声对均匀量化的自然码的影响。此时可认为码组中的错码是彼此独立的和均匀分布的

## Slide 83: 加性噪声的影响分析
码元权值：设码组的构成如图示，码组长度为N 位，每位的权值分别为20，21，…，2N-1 。
第i位发生错码时，误差电压Q ：
  量化间隔记为v，此码元代表的信号电压为2i-1 v。该位码元发生错误:
  由“0”错成“1”，产生的误差电压为+2i -1v
  由“1”错成“0”，产生的误差电压为-2i -1v。

## Slide 84: 一位错码的误差功率
已假设错码是均匀分布，则引起的该码组误差功率的（统计）平均值将等于
错码产生的平均间隔为1/Pe个码元
  原因：误码率为Pe  即平均每1/Pe个码元错一个
而每个码组包含N个码元，所以有错码码组产生的平均间隔为1/NPe个码组（即平均 1/NPe个码组有一个出错）。
Q：误差电压

## Slide 85
有错码码组产生的平均间隔为1/NPe个码组（即平均 1/NPe个码组有一个出错）。
 这相当于平均间隔时间为Ts/NPe 。
考虑到此错码码组的平均间隔后，将误差功率按时间平均，得到误差功率的时间平均值为:
Et[Q2] = (NPe)E[Q2]＝
它的等效误差电压为上式的平方根

## Slide 86
等效误差电压：
下面计算加性噪声功率：
设发送端送出的是抽样冲激脉冲，则接收端也是对抽样冲激脉冲译码。所以误差电压（冲激脉冲）的频谱等于
这时，误差的功率谱密度为：
式中 fs ＝1/Ts －抽样频率
傅里叶变换

## Slide 87
将G(f)值代入上式，得出误差的功率谱密度
经过接收端截止频率为fH的输出低通滤波器后，输出加性噪声功率等于
式中 fs = 2fH =1/Ts

## Slide 88: 量化误差的影响
虽然上面得出的误差电压Qe是因噪声引起的，但是此式对于任何冲激脉冲都成立。所以，对于量化误差，也可以从量化误差功率Nq的公式，仿照上面的分析直接写出。
量化误差电压：
量化误差的频谱：
量化误差的功率谱密度：
经过低通滤波器后，输出的量化噪声功率：

## Slide 89: 输出信号功率
在低通滤波前信号（冲激脉冲）的平均功率，上节已经求出为
按上述分析噪声的方法，同理可得接收端低通滤波后的信号功率是低通滤波前的(1/Ts2)倍，即有输出信号功率等于
最后得到PCM系统的总输出信噪功率比
  式中 M＝2N
量化噪声
加性噪声

## Slide 90
大信噪比条件（即当22(N+1)Pe << 1），有：
S / N  22N
小信噪比条件（即当22(N+1)Pe>> 1），
S / N  1/(4Pe)
此外，还可得出输出信号量噪比等于:
这表示： PCM系统的输出信号量噪比仅和编码位数N有关，且随N按指数规律增大。

## Slide 91
另一方面，对限制在fH的低通信号，按抽样定理抽样速率不低于每秒2fH次。
对于PCM系统，这相当于要求传输速率至少为2NfH b/s。
故要求系统带宽B至少等于NfH Hz。用B表示N 代入上式，得到
上式表明，当低通信号最高频率fH给定时，PCM系统的输出信号量噪比随系统的带宽B按指数规律增长。

## Slide 92: 第9章模拟信号的数字传输
9.1 引言
9.2 模拟信号的抽样
9.3 模拟脉冲调制
9.4 抽样信号的量化
9.5脉冲编码调制
9.6 差分脉冲编码调制（DPCM）
9.7 增量调制
9.8 时分复用和复接

## Slide 93: 9.6.1 预测编码简介
预测编码的目的：降低编码的比特率
预测编码原理：
  根据前几个抽样值计算一个预测值，再取当前抽样值和预测值之差(预测误差)。将此差值编码并传输。
  由于抽样值及其预测值之间有较强相关性(抽样值和其预测值非常接近)，预测误差的可能取值范围，比抽样值的变化范围小。
  可用较少比特对预测误差编码，从而降低其比特率。
  预测误差的变化范围较小，它包含的冗余度也小。这就是说，利用减小冗余度的办法，降低了编码比特率。

## Slide 94: 线性预测原理
线性预测：利用前面的几个抽样值的线性组合来预测当前的抽样值。
若仅用前面1个抽样值预测当前的抽样值，则就是DPCM。
线性预测编码原理方框图
(b) 译码器
译码
预测
mk*
rk
(a) 编码器
预测
量化
编码
抽样
mk
mk*
m(t)
mk
－
ek
rk
＋

## Slide 95: 线性预测原理
假定量化器的量化误差为零，即ek = rk，则由此图可见：
上式表示mk*就等于mk。所以，可以把mk*看作是带有量化误差的抽样信号mk 。
预测器的输出和输入关系为：
  p: 预测阶数，ai : 预测系数。
(b) 译码器
译码
预测
mk*
rk
(a) 编码器
预测
量化
编码
抽样
mk
mk*
m(t)
mk
－
ek
rk
＋
预测值mk 是前面p个带有量化误差的抽样信号值的加权和

## Slide 96: 译码
方框图可见，编码器中预测器输入端和相加器的连接电路和译码器中的完全一样。
故当无传输误码时，即当编码器的输出就是译码器的输入时，这两个相加器的输入信号相同，即rk = rk。
所以，此时译码器的输出信号mk* 和编码器中相加器输出信号mk*相同，即等于带有量化误差的信号抽样值mk 。
(b) 译码器
译码
预测
mk*
rk
(a) 编码器
预测
量化
编码
抽样
mk
mk*
m(t)
mk
－
ek
rk
＋

## Slide 97: 9.6.2差分脉冲编码调制(DPCM)的原理及性能
DPCM原理
  在DPCM中，只将前1个抽样值当作预测值，再取当前抽样值和预测值之差进行编码并传输。
  即相当于预测式中
  中， p = 1，a1 = 1，故sk = sk-1*。
  此时，预测器就简化成为一个延迟电路，其延迟时间为1个抽样间隔时间Ts 。
  在下图中画出了DPCM系统的原理方框图。
将前一时刻采样值直接当做预测值

## Slide 98
为了改善DPCM体制的性能，将自适应技术引入量化和预测过程，得出自适应差分脉码调制(ADPCM ) 体制。它能大大提高信号量噪比和动态范围。
(b) 译码器
译码
延迟
Ts
＋
延迟
量化
编码
抽样
Ts
(a) 编码器
－
一个延迟电路
mk
mk*
mk
ek
rk

## Slide 99: DPCM系统的量化误差（量化噪声）
DPCM系统的量化误差qk定义为编码器输入模拟信号抽样值mk与量化后带有量化误差的抽样值mk*之差：
设预测误差ek的范围是(+, -)，量化器的量化电平数为M，量化间隔为v，则有
＋
延迟
量化
编码
抽样
Ts
(a) 编码器
－
mk
mk*
mk
ek
rk

## Slide 100
量化误差qk为量化间隔的一半，在(- v/2, + v/2)内。假设qk均匀分布，概率密度f(qk)为：
qk的平均功率可以表示成
+
-
v
v
0
v
M1
M2
M3
M4
在图中画出，当M = 4时，， v和M之间关系的示意图。

## Slide 101
若DPCM编码器输出码元速率为Nfs（fs为抽样频率；N = log2M是每抽样值编码的码元数）
假设此qk的平均功率平均分布在从0至Nfs的频率范围内，即其功率谱密度Pq(f)等于
则此量化噪声通过截止频率为fm的低通滤波器之后，其功率等于：

## Slide 102: 信号功率
信号功率：为计算信号量噪比，需要知道信号功率
由DPCM原理，预测误差ek的范围在(+, -)时， 同时也限制了信号的变化速度。
原因：相邻抽样点间，抽样值的增减不能超过此范围。否则编码器将发生过载，即产生超过允许范围的误差。
若抽样间隔T ＝ 1 / fs，则信号的斜率不能超过 / T。
设输入信号是正弦波：
式中，A – 振幅， k – 角频率
它的变化速度决定于其斜率：

## Slide 103
上式给出最大斜率等于Ak。为了不发生过载，信号的最大斜率不应超过/T，即
所以最大允许信号振幅Amax等于
这时的信号功率为
将 的值  = (M – 1)v / 2代入上式，得到
最后，求出信号量噪比等于

## Slide 104: 第9章模拟信号的数字传输
9.1 引言
9.2 模拟信号的抽样
9.3 模拟脉冲调制
9.4 抽样信号的量化
9.5脉冲编码调制
9.6 差分脉冲编码调制（DPCM）
9.7 增量调制
9.8 时分复用和复接

## Slide 105: 9.7 增量调制
9.7.1 增量调制原理
  增量调制(M)可以看成是一种最简单的DPCM。
  当DPCM系统中量化器的量化电平数取为2时，DPCM系统就成为增量调制系统。

## Slide 106: 方框图
编码器：
  预测误差ek = mk – mk 被量化成两个电平 + 和－ 。 称为量化台阶。即量化器输出rk只两个值+ 或－ 。
  rk可以用一个二进制符号表示。如:
    用“1”表示“+”，
    及用“0”表示“- ”。
mk*
延 迟
＋
抽 样
二电平量化
＋
－
m(t)
mk
ek
rk
mk
＋

## Slide 107
译码器：
  译码器由“延迟相加电路”组成，和编码器中的相同。所以当无传输误码时， mk* = mk* 。
延 迟
＋
rk'
mk*'
实用中，简单起见，常用积分器代替上述“延迟相加电路”
并将抽样器放到相加器后面，与量化器合并为抽样判决器
mk*
延 迟
＋
抽 样
二电平量化
＋
－
m(t)
mk
ek
rk
mk
＋

## Slide 108: 实用方案
图中编码器输入信号为m(t)，它与预测信号m (t)值相减，得到预测误差e(t)。
预测误差e(t)被周期为Ts的抽样冲激序列T(t)抽样。若抽样值为负值，则判决输出电压+（用“1”代表）；若抽样值为正值，则判决输出电压-（用“0”代表）。
T(t)
(a) 编码器 (b)译码器
积分器
抽样 判决
＋
－
m(t)
e(t)
d(t)
m(t)
积 分
d'(t)
低通
＋

## Slide 109: 波形图
解调
1.积分器：
  每收到一个“1”码元就使输出升高，
  每收到一个“0”码元就使其输出降低，
这样就可以恢复出图中的阶梯形电压。
输出二进制波形
Ts
2. 低通滤波
阶梯电压通过低通滤波器平滑后，就得到十分接近编码器原输入的模拟信号。

## Slide 110: 9.7.2 增量调制系统中的量化噪声
量化噪声产生的原因
  编译码时用阶梯波形去近似表示模拟信号波形，阶梯本电压突跳产生失真。这是增量调制的基本量化噪声，又称一般量化噪声。它伴随着信号永远存在，即只要有信号，就有这种噪声。
  信号变化过快引起失真；这种失真称为过载量化噪声。它发生在输入信号斜率的绝对值过大时。
(a) 基本量化噪声
e(t)
(b) 过载量化噪声
e(t)

## Slide 111: 最大跟踪斜率
设抽样周期为s，抽样频率fs = 1 / Ts，量化台阶，则一个阶梯台阶的斜率k 为：
这是译码器的最大跟踪斜率。当输入信号斜率超过这个最大值时，将发生过载量化噪声。
为避免过载，必须使和fs的乘积足够大。
但若值太大，势必增大基本量化噪声。所以，用增大fs的办法增大fs，才能保证基本量化噪声和过载量化噪声两者都不超过要求。
实际中增量调制采用的抽样频率fs值比PCM和DPCM的抽样频率值都大很多；对于语音信号而言，增量调制采用的抽样频率在几十千赫到百余千赫。

## Slide 112: 起始编码电平
现象：当增量调制编码器输入电压的峰-峰值为0或小于 时，编码器的输出就成为“1”和“0”交替的二进制序列。
因为译码器的输出端接有低通滤波器，故这时译码器的输出电压为0。
只有当输入的峰值电压大于/2时，输出序列才随信号的变化而变化。故称/2为增量调制编码器的起始编码电平。
下面讨论噪声计算和信号量噪比（只考虑基本量化噪声）。

## Slide 113: 基本量化噪声计算
假定系统不会产生过载噪声，只有基本量化噪声。这样，图中的阶梯波m (t)就是译码积分器输出波形，而m (t)和m(t)之差就是低通滤波前的量化噪声e(t)。
由图知，e(t)随时间在区间(-, +)内变化。假设它在此区间内均匀分布，则e(t)的概率分布密度f(e)的概率分布密度f(e)可以表示为：
故e(t)的平均功率可以表示成：

## Slide 114
假设这个功率的频谱均匀分布在从0到抽样频率fs之间，即其功率谱密度P(f)可以近似地表示为：
因此，此量化噪声通过截止频率为fm的低通滤波器之后，其功率等于：
可以看出，此基本量化噪声功率只和量化台阶与(fL / fs)有关，和输入信号大小无关。

## Slide 115: 信号量噪比
信号功率：设输入信号为
  式中，A － 振幅， k － 角频率，
其斜率为：
此斜率的最大值等于A k 。
为不发生过载，要求信号的最大斜率Ak不超过译码器的最大跟踪斜率。所以要求
即保证不过载的临界振幅Amax应该等于
即临界振幅Amax与量化台阶和抽样频率fs成正比，与信号角频率k成反比。这个条件限制了信号的最大功率。

## Slide 116
这时的最大信号功率等于
  式中
最大信号量噪比
表明，最大信号量噪比和抽样频率fs的三次方成正比，而和信号频率fk的平方成反比。

## Slide 117: DPCM系统和M系统的信号量噪比比较
DPCM系统，若M = 2, N = 1, 则DPCM的信号量噪比
M的信号量噪比
两者相同。即每个样值仅用一位编码，DPCM变成为M系统。增量调制系统可看成DPCM的一个最简单的特例。
M系统用于语音编码时，要求抽样频率达到几十kb/s以上，且语音质量也不如PCM系统。为了提高M的质量和降低编码速率，出现了一些改进方案，如“增量总和(-)”调制、压扩式自适应增量调制等。

## Slide 118: 第9章模拟信号的数字传输
9.1 引言
9.2 模拟信号的抽样
9.3 模拟脉冲调制
9.4 抽样信号的量化
9.5脉冲编码调制
9.6 差分脉冲编码调制（DPCM）
9.7 增量调制
9.8 时分复用和复接

## Slide 119: 9.8.1 基本概念
复用：为了扩大通信链路的容量，在一条链路上传输多路独立的信号，实现多路通信
FDM频分复用：第四章提过
TDM时分复用：比FDM的应用更广

## Slide 120: 时分多路复用原理
mi(t)
低通1
低通2
低通N
信道
低通1
低通2
低通N
同步旋转开关
m1(t)
m2 (t)
m2(t)
m1(t)
mN (t)
mN(t)
例，若语音信号8 kHz的速率抽样，旋转开关每秒旋转8000周
设旋转周期为Ts秒，共有N 路信号，则每路信号在每周中占用Ts/N秒的时间。

## Slide 121: 旋转开关采集到的信号
m1(t)
m2(t)
1帧
T/N
T+T/N
2T+T/N
3T+T/N
时隙1
旋转开关采集到的信号
信号m1(t)的采样
信号m2(t)的采样
每路信号实际上是PAM调制的信号
模拟脉冲调制目前几乎不再用于传输。抽样信号一般都在量化编码后以数字信号的形式传输。故上述仅是时分复用的基本原理。

## Slide 122
接收端，开关同步地旋转，则对应各路的低通滤波器输入端能得到相应路的PAM信号。
上述机械旋转开关，在实际电路中是用抽样脉冲取代的。因此，各路抽样脉冲的频率必须严格相同，而且相位也需要有确定的关系，使各路抽样脉冲保持等间隔的距离。
在一个多路复用设备中使各路抽样脉冲严格保持这种关系并不难，因为可以由同一时钟提供各路抽样脉冲。
时分复用的主要优点：便于实现数字通信、易于制造、适于采用集成电路实现、生产成本较低。

## Slide 123
模拟脉冲调制目前几乎不再用于传输。抽样信号一般都在量化编码后以数字信号的形式传输。故上述仅是时分复用的基本原理。
随着通信网发展，时分复用设备的各路输入，不再是单路模拟信号。
  通信网中往往有多次复用，由若干链路来的多路时分复用信号，再次复用，构成高次群。

## Slide 124: 复接和分接
复接：将低次群合并成高次群的过程。
  各链路信号来自不同地点，其时钟（频率和相位）间存在误差。所以在低次群合成高次群时，需要将各路输入信号的时钟调整统一。
分接：将高次群分解为低次群的过程称为分接。
目前大容量链路的复接几乎都是TDM信号的复接。
标准：关于复用和复接， ITU对于TDM多路电话通信系统，制定了两种准同步数字体系(PDH)和两种同步数字体系(SDH)标准的建议。

## Slide 125: 9.8.2 准同步数字体系(PDH)
ITU提出的两个建议：
  E体系 － 我国大陆、欧洲及国际间连接采用
  T体系 － 北美、日本和其他少数国家和地区采用，

## Slide 126
 | 层次 | 比特率（Mb/s） | 路数（每路64kb/s）
E 体 系 | E - 1 | 2.048 | 30
 | E - 2 | 8.448 | 120
 | E - 3 | 34.368 | 480
 | E - 4 | 139.264 | 1920
 | E – 5 | 565.148 | 7680
T 体 系 | T – 1 | 1.544 | 24
 | T - 2 | 6.312 | 96
 | T - 3 | 32.064（日本） | 480
 |  | 44.736（北美） | 672
 | T – 4 | 97.728（日本） | 1440
 |  | 274.176（北美） | 4032
 | T－5 | 397.200（日本） | 5760
 |  | 560.160（北美） | 8064

## Slide 127: E体系的结构图
1
30

(30路  64 kb/s)
一次群
2.048 Mb/s
复用
设备
1

4路2.048 Mb/s
二次群
8.448 Mb/s
二次复用
4
复用
设备
三次群
34.368 Mb/s
三次复用
复用
设备
1
4
4路8.448 Mb/s

五次复用
复用
设备
五次群
565.148 Mb/s
4路139.264 Mb/s

四次群
139.264 Mb/s
复用
设备
1
4
4路34.368 Mb/s

四次复用
基本层(E-1)：
30路PCM数字电话信号，每路PCM信号的比特率为64 kb/s。
需加入群同步码元和信令码元等额外开销(overhead)，所以实占32路信号的比特率。输出总比特率为2.048 Mb/s

## Slide 128: E体系的结构图
1
30

(30路  64 kb/s)
一次群
2.048 Mb/s
复用
设备
1

4路2.048 Mb/s
二次群
8.448 Mb/s
二次复用
4
复用
设备
三次群
34.368 Mb/s
三次复用
复用
设备
1
4
4路8.448 Mb/s

五次复用
复用
设备
五次群
565.148 Mb/s
4路139.264 Mb/s

四次群
139.264 Mb/s
复用
设备
1
4
4路34.368 Mb/s

四次复用
E-2层：
4个一次群信号二次复用，得二次群信号，比特率为8.448 Mb/s。

## Slide 129: E体系的结构图
1
30

(30路  64 kb/s)
一次群
2.048 Mb/s
复用
设备
1

4路2.048 Mb/s
二次群
8.448 Mb/s
二次复用
4
复用
设备
三次群
34.368 Mb/s
三次复用
复用
设备
1
4
4路8.448 Mb/s

五次复用
复用
设备
五次群
565.148 Mb/s
4路139.264 Mb/s

四次群
139.264 Mb/s
复用
设备
1
4
4路34.368 Mb/s

四次复用
E-3层：再次复用，得34.368 Mb/s的三次群信号
E-4层：比特率为139.264 Mb/s。
由此可见，相邻层次群之间路数成4倍关系，但是比特率之间不是严格的4倍关系。

## Slide 130: E体系的一次群结构
TS16
信令
偶帧TS0
*
1
A
1
1
1
1
1
帧同步码
奇帧TS0
*
0
0
1
1
0
1
1
话路(CH1 ~ CH15)
话路(CH16 ~ CH30)
125s
16帧
1复帧＝16帧
32个时隙
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
8 bit
CH30
(1 bit = 488.3ns)
8 bit
(1 bit = 488.3ns)
保留
TS10
TS12
TS14
TS16
TS18
TS9
TS11
TS13
TS15
TS17
TS4
TS6
TS2
TS0
TS8
TS5
TS7
TS3
TS1
TS20
TS22
TS28
TS26
TS24
TS30
TS19
TS21
TS23
TS29
TS27
TS25
TS31
1帧：由于1路PCM电话信号的抽样频率为8000 Hz，抽样周期为125 s，即1帧的时间。

## Slide 131: E体系的一次群结构
TS16
信令
偶帧TS0
*
1
A
1
1
1
1
1
帧同步码
奇帧TS0
*
0
0
1
1
0
1
1
话路(CH1 ~ CH15)
话路(CH16 ~ CH30)
125s
16帧
1复帧＝16帧
32个时隙
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
8 bit
CH30
(1 bit = 488.3ns)
8 bit
(1 bit = 488.3ns)
保留
TS10
TS12
TS14
TS16
TS18
TS9
TS11
TS13
TS15
TS17
TS4
TS6
TS2
TS0
TS8
TS5
TS7
TS3
TS1
TS20
TS22
TS28
TS26
TS24
TS30
TS19
TS21
TS23
TS29
TS27
TS25
TS31
时隙(TS)：
将1帧分为32个时隙，每个时隙容纳8比特。

## Slide 132: E体系的一次群结构
TS16
信令
偶帧TS0
*
1
A
1
1
1
1
1
帧同步码
奇帧TS0
*
0
0
1
1
0
1
1
话路(CH1 ~ CH15)
话路(CH16 ~ CH30)
125s
16帧
1复帧＝16帧
32个时隙
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
8 bit
CH30
(1 bit = 488.3ns)
8 bit
(1 bit = 488.3ns)
保留
TS10
TS12
TS14
TS16
TS18
TS9
TS11
TS13
TS15
TS17
TS4
TS6
TS2
TS0
TS8
TS5
TS7
TS3
TS1
TS20
TS22
TS28
TS26
TS24
TS30
TS19
TS21
TS23
TS29
TS27
TS25
TS31
其他30个时隙，即TS1～TS15和TS17～TS31，用于传输30路语音抽样值的8比特码组。
时隙TS0和TS16规定用于传输帧同步码和信令等信息；

## Slide 133: E体系的一次群结构
TS16
信令
偶帧TS0
*
1
A
1
1
1
1
1
帧同步码
奇帧TS0
*
0
0
1
1
0
1
1
话路(CH1 ~ CH15)
话路(CH16 ~ CH30)
125s
16帧
1复帧＝16帧
32个时隙
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
8 bit
CH30
(1 bit = 488.3ns)
8 bit
(1 bit = 488.3ns)
保留
TS10
TS12
TS14
TS16
TS18
TS9
TS11
TS13
TS15
TS17
TS4
TS6
TS2
TS0
TS8
TS5
TS7
TS3
TS1
TS20
TS22
TS28
TS26
TS24
TS30
TS19
TS21
TS23
TS29
TS27
TS25
TS31
时隙TS0的功能：在偶数帧和奇数帧不同

## Slide 134: 时隙TS0的功能
偶数帧：TS0发一次帧同步码。
  帧同步码含7比特，“0011011”，规定占用时隙TS0的后7位。
  TS0的第1位“*”供国际通信用；若不是国际链路，则它也可以给国内通信用。
偶帧TS0
*
1
A
1
1
1
1
1
帧同步码
奇帧TS0
*
0
0
1
1
0
1
1
保留
奇数帧： TS0留作告警(alarm)等其他用途。
  TS0第1位“*”的用途和偶数帧的相同；
  第2位“1”用以区别偶数帧的“0”，辅助表明其后非帧同步码；第3位“A”用于远端告警，“A”正常状态为“0”，告警状态为“1”；第4～8位保留作维护、性能监测等其他用途，无其他用途时，在跨国链路上应全“1” 。

## Slide 135: 时隙TS16的功能
可用于传输信令，但当无需传输信令时，也可像其他30路一样用于传输语音。
信令: 是电话网中传输的各种控制和业务信息，如电话机上由键盘发出的电话号码信息等。
在电话网中传输信令的方法有两种。一种称为共路信令(CCS)，另一种称为随路信令(CAS)。
  共路信令是将各路信令通过一个独立的信令网络集中传输；
  随路信令则是将各路信令放在传输各路信息的信道中和各路信息一起传输。
在此建议中为随路信令作了具体规定。采用随路信令时，需将16个帧组成一个复帧。

## Slide 136: E体系的一次群结构 - TS16
TS16
信令
偶帧TS0
*
1
A
1
1
1
1
1
帧同步码
奇帧TS0
*
0
0
1
1
0
1
1
话路(CH1 ~ CH15)
话路(CH16 ~ CH30)
125s
16帧
1复帧＝16帧
32个时隙
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
8 bit
CH30
(1 bit = 488.3ns)
8 bit
(1 bit = 488.3ns)
保留
TS10
TS12
TS14
TS16
TS18
TS9
TS11
TS13
TS15
TS17
TS4
TS6
TS2
TS0
TS8
TS5
TS7
TS3
TS1
TS20
TS22
TS28
TS26
TS24
TS30
TS19
TS21
TS23
TS29
TS27
TS25
TS31
采用随路信令时，需将16个帧组成一个复帧，时隙TS16依次分配给30路使用。

## Slide 137: TS16
复帧中按表共用此信令时隙。
F0帧: 前4比特“0000”是复帧同步码组，后4比特中“x”为备用，无用时全置为“1”，“y”用于向远端指示告警，在正常工作状态它为“0”，在告警状态它为“1”。
其他帧（F1至F15）: 此时隙的8个比特用于传送2路信令，每路4比特。由于复帧的速率是500帧/秒，所以每路的信令传送速率为2 kb/s。
帧 | 比特 |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
F0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | y | x | X
F1 | CH1 |  |  |  | CH16 |  |  | 
F2 | CH2 |  |  |  | CH17 |  |  | 
F3 | CH3 |  |  |  | CH18 |  |  | 
   |    |  |  |  |    |  |  | 
   |    |  |  |  |    |  |  | 
F15 | CH15 |  |  |  | CH30 |  |  | 

## Slide 138: 9.8.3 同步数字体系(SDH)
问题：
  数字通信速率不断提高，PDH体系不能满足需求
  采用E体系和T两种体系，不利于互联互通
SDH：
  针对更高速率的传输系统制定的全球统一的标准。
  整网各设备时钟来自同一个极精确的时间标准，没有准同步系统中各设备定时存在误差的问题。
  SDH中，信息以“同步传送模块(STM)”的信息结构传送。一个同步传送模块主要由信息有效负荷和段开销(SOH)组成块状帧结构，其重复周期为125µs。按照模块的大小和传输速率不同，SDH分为若干等级。

## Slide 139: SDH的速率等级
目前SDH制定了4级标准，其容量（路数）每级翻4倍，速率也是4倍的关系，各级间没有额外开销。
STM-1：是基本模块，包含一个管理单元群(AUG)和段开销(SOH)。
STM-N：包含N 个AUG和相应的SOH。
等级 | 比特率(Mb/s)
STM-1 | 155.52
STM-4 | 622.08
STM-16 | 2488.32
STM-64 | 9953.28

## Slide 140: PDH体系和SDH体系之间的关系
通常将若干路PDH接入STM-1内，即在155.52Mb/s处接口。这时，PDH信号的速率都必须低于155.52Mb/s，并将速率调整到155.52上。
例如，可以将63路E-1，或3路E-3，或1路E-4，接入STM-1中。对于T体系也可以作类似的处理。这样，在SDH体系中，各地区的PDH体制就得到了统一。

## Slide 141: PDH和SDH连接关系图
指针处理
映 射
复 用
定位调整
44.736 Mb/s
34.368 Mb/s
1
VC-3
C-3
C-4
TU-3
TUG-3
3
139.264 Mb/s
VC-2
VC-12
VC-11
C-12
C-11
C-2
TU-11
TU-2
TU-12
TUG-2
3
4
7
7
1.544 Mb/s
6.312 Mb/s
2.048 Mb/s
C-n 容器-n
STM-N
VC-3
VC-4
AU-4
AU-3
AUG
N
1
3
容器
虚容器
支路单元
支路单元群
管理单元
管理单元群

## Slide 142
容器：是一种信息结构。PDH体系的输入信号首先进入容器C-n，(n = 1 ~ 4)。这里，它为后接的虚容器(VC-n)组成与网络同步的信息有效负荷。
映射：在SDH网的边界处，使支路信号与虚容器相匹配的过程。在图中用细箭头指出。
在ITU的建议中只规定有几种速率不同的标准容器和虚容器。每一种虚容器都对应一种容器。
虚容器：也是一种信息结构。它由信息有效负荷和路径开销信息组成帧，每帧长125µs或500µs。
虚容器有两种：低阶虚容器VC-n (n=1, 2 ,3)；高阶虚容器VC-n (n=3, 4)。低阶虚容器包括一个容器C-n (n = 1, 2, 3)和低阶虚容器的路径开销。高阶虚容器包括一个容器C-n (n = 3, 4)或者几个支路单元群（TUG-2或TUG-3），以及虚容器路径开销。虚容器的输出可以进入支路单元TU-n。

## Slide 143
支路单元TU-n (n=1, 2, 3)：
  也是一种信息结构，它的功能是为低阶路径层和高阶路径层之间进行适配。
  它由一信息有效负荷（低阶虚容器VC-n）和一个支路单元指针组成。支路单元指针指明有效负荷帧起点相对于高阶虚容器帧起点的偏移量。
支路单元群(TUG)：
  由一个或几个支路单元组成。后者在高阶VC-n有效负荷中占据不变的规定的位置。
  TUG可以混合不同容量的支路单元以增强传送网络的灵活性。如，一个TUG-2可以由相同的几个TU-1或一个TU-2组成；一个TUG-3可以由相同的几个TUG-2或一个TU-3组成。

## Slide 144
管理单元AU-n (n=3, 4)：
  也是一种信息结构。它为高阶路径层和复用段层之间提供适配。
  由一个信息有效负荷（高阶虚容器）和一个管理单元指针组成。此指针指明有效负荷帧的起点相对于复用段帧起点的偏移量。
管理单元有两种：AU-3和AU-4。
  AU-4由一个VC-4和一个管理单元指针组成，此指针指明VC-4相对于STM-N帧的相位定位调整量。
  AU-3由一个VC-3和一个管理单元指针组成，此指针指明VC-3相对于STM-N帧的相位定位调整量。在每种情况中，管理单元指针的位置相对于STM-N帧总是固定的。
管理单元群(AUG)：由一个或多个管理单元组成。它在一个STM有效负荷中占据固定的规定位置。一个AUG由几个相同的AU-3或一个AU-4组成。

## Slide 145
9.9 小结